## Slide 1: Correnti
Sia per le lacune che per gli elettroni
Esiste un tipo di corrente netta che non è dovuta al campo elettrico
Questa è la corrente di DIFFUSIONE
  Normalmente è trascurabile per i maggioritari, e determinante per i minoritari
  Il fatto è che già la giunzione pn rende minoritari da qualche parte sia elettroni che lacune
Vediamo in cosa consiste.
Avevo provato a fare un filmato, ma non sono così bravo.
Ve lo propongo come esperimento ideale.
Immaginate di versare zucchero in una zuccheriera vuota.
Si forma una montagnetta
Adesso sbattete leggermente la zuccheriera sul tavolo.
La montagnetta si spiana.
Noi abbiamo fornito energia ad ogni granello di zucchero, che quindi si è spostato.
Domanda: perché la montagnetta si spiana invece che crescere?

## Slide 2: Corrente di Diffusione
Focalizziamoci sulle lacune, e restiamo in un mondo unidimensionale, come fatto finora
Supponiamo che la densità p(x) non sia costante
Piazziamoci in un punto x ed osserviamo quante particelle passano, da destra o da sinistra
Il moto delle particelle è quello termico, con velocità media vth
La distanza da cui provengono , da entrambi i lati, è in media il libero cammino medio l
La densità media delle particelle che arrivano da sinistra è allora p(x-l)
La densità di quelle che vengono da destra è p(x+l)
Sia da destra che da sinistra, metà delle particelle andrà verso destra e metà verso sinistra.
x

## Slide 3
x
Flusso netto attraverso x:
Flusso da sinistra attraverso x:
Flusso da destra attraverso x:
Corrente di diffusione di lacune
Coefficiente di diffusione
o
Diffusività

## Slide 4
Lo stesso vale per gli elettroni
La corrente di elettroni è diretta in verso opposto al moto (flusso) degli elettroni stessi
La loro diffusività si definisce in modo analogo
Se questo vale per le lacune
Corrente totale?
Non ha però senso, se non in semiconduttori NON drogati (intrinseci):
La corrente di diffusione è trascurabile per i maggioritari. E o p o n sono maggioritari.
Le particelle «ruzzolano»
da dove ce ne sono molte
a dove ce ne sono poche

## Slide 5
Prima di vedere le correnti totali per elettroni Jn e per lacune Jp,
vediamo come sono collegati tra loro D e m, e quanto valgono.
A) RELAZIONE DI EINSTEIN
In un mondo unidimensionale di particelle che si muovono soprattutto per agitazione termica
l’energia media è solo cinetica
Facciamo ora il rapporto tra D e m:
a 300°K
Provate a leggerla: vedrete che fa rima, e che questo non ve la farà più dimenticare.
E anche nella versione m/D=q/kT

## Slide 6
B) Valori numerici
lacune
elettroni
dal Grafico di pag.40
Grazie alla relazione di Einstein, lo stesso grafico vale per m e per D.
La diversa massa efficace causa le diverse curve tra elettroni e lacune.
Osserviamo che in generale gli elettroni sono più mobili delle lacune.
Scegliamo un drogaggio di 1016 atomi/cm3
Misuriamo a sinistra la mobilità,
a destra la diffusività
Quale è il cammino libero medio degli elettroni?
Per quale intensità di campo E la velocità vn diventa confrontabile con vth?
Facciamo due conti.

## Slide 7
La tecnologia ha già raggiunto queste soglie
Per un drogaggio di 1016 atomi/cm3
Quale è il cammino libero medio degli elettroni?
Per quale intensità di campo E la velocità vn diventa confrontabile (diciamo il 5%) con vth?
Questo ci porta già alla prima delle considerazioni del paragrafo finale di questo capitolo

## Slide 8
1) Saturazione delle velocità

## Slide 9
2) Moltiplicazione a valanga
Se non solo la velocità vn raggiunge la saturazione vs
ma l’energia cinetica mvs2/2 acquisita tra gli urti
è sufficiente (>Eg) a creare una nuova coppia e-h
abbiamo la moltiplicazione a valanga:
Da una singola particella in moto (piccolissima corrente)
si ottiene una corrente continuamente crescente
(ionizzazione da impatto)

## Slide 10
2) Moltiplicazione a valanga
Un po’ di formulazione quantitativa
Il numero Dn di elettroni generati (per cm3) per impatto da elettroni «primari»
percorrendo un tratto di cammino Ds
sarà proporzionale (coefficiente an detto velocità di ionizzazione, anche se non è una velocità) alla densità n di questi elettroni ed al cammino Ds stesso .
Indichiamo con la velocità (alta) di trascinamento degli elettroni
e con Dt il tempo impiegato a percorrere la distanza Ds.
Ma anche le lacune contribuiscono ad aumentare il numero di elettroni (perché si formano a coppie). E viceversa.
Possiamo scrivere
(formula 2.103 del libro)
Notiamo che questo è un tasso di generazione, che può essere usato nella equazione di continuità in caso di fenomeni di ionizzazione da impatto.

## Slide 11
3) Trasporto nel GaAs
Fornendo energia agli elettroni in banda di conduzione, noi consentiamo loro di salire lungo la curva di dispersione (il grafico E(k) delle bande)
Ma se applichiamo un campo nel GaAs nella direzione [111], questo porta gli elettroni a scavalcare un valico, e a portarsi in una valle secondaria.
Questa valle ha una curvatura minore della valle di partenza.
Gli elettroni acquistano una maggiore massa efficace
Pare assurdo: aumentando l’energia
gli elettroni rallentano
Dv/dE<0

## Slide 12
Correnti totali
In qualche edizione qui c’è per errore un +
Questo conclude il discorso delle correnti
Ricordando quanto detto nelle slides precedenti