## Slide 1
Ventilazione urbana

## Slide 2
Ventilazione urbana
Struttura ed evoluzione dello Strato Limite Urbano
Effetto della canopia urbana o artificiale
Isola di Calore Urbana
Comfort esterno
Ventilazione nell’ambiente costruito: progettazione di ambienti urbani mitigativi
Sollecitazioni strutturali aerodinamiche

## Slide 3
1. Strato Limite Urbano
SLU o Urban Boundary Layer (UBL)
Caratterizzato dalla presenza di ostacoli di varie forme e dimensioni (edifici), separati da spazi liberi (strade, piazze, etc.)

## Slide 4
1. Profili del vento, rugosità
In genere la velocità del vento aumenta con la quota.
Nello SLA ha un andamento logaritmico:
  U = intensità del vento
  k = costante di von Karmann (~0,41)
  z = quota
  = velocità di attrito (friction velocity)
  z0 = lunghezza di rugosità (roughness length)
  d = altezza di spostamento (displacement height; può essere approssimata come 2/3-3/4 dell’altezza media degli ostacoli)
In presenza di una canopia (bosco, città):

## Slide 5
1. Rugosità
La presenza di ambiente costruito produce un incremento della rugosità superficiale
Valori di lunghezza di rugosità superficiale z0 [m] (in scala logaritmica)
Andamento della velocità del vento a 15 m di quota dal terreno in città (Mosca) e in ambiente rurale (Podmoskovnaya)
z0[m]

## Slide 6
Urban Canopy
wind
1. Struttura dello Strato Limite Urbano e Scale dello SLU

## Slide 7
1. Struttura dello Strato Limite Urbano
Nello SLU (o Urban Boundary Layer UBL) si identificano 3 substrati:
Strato di Canopia/Copertura Urbana (SCU o Urban Canopy Layer, UCL): rappresenta la canopia urbana, va dalla superficie fino all’altezza media degli edifici zh
SubStrato di Rugosità (SSR o Roughness SubLayer, RSL): va dalla superficie fino ad una quota zr che dipende dall’altezza e dalla densità degli elementi di rugosità (tipicamente, nelle aree centrali di molte città europee zr è circa il doppio dell’altezza media degli edifici)
SubStrato Inerziale (SSI o Inertial SubLayer, ISL): va dalla quota zr fino a circa un decimo dello spessore dello Strato di rimescolamento (o Mixing Layer)
Urban Canopy
wind

## Slide 8
Piccola anticipazione: il Canyon Urbano
Due file continue di edifici separati da una strada
W
H
D
Canyon urbano

## Slide 9
1. SLU: Strato di Copertura Urbana
Caratterizzato dalla presenza degli edifici (isolati, canyon urbani, corti, etc.) all’interno dei quali si sviluppano vortici (con asse trasversale, longitudinale o inclinato rispetto all’asse del canyon)
Le condizioni termiche nei canyon dipendono anche dalla frazione di cielo visibile
(Sky View Factor, SVF)
È sede e causa del fenomeno dell’Isola di Calore Urbana

## Slide 10
1. SLU: SubStrato di Rugosità
Strato in cui il flusso e la turbolenza sono direttamente influenzati dalla presenza di ostacoli (edifici) ed assumono quindi una struttura variabile nelle tre dimensioni

## Slide 11
1. SLU: SubStrato Inerziale
Strato sopra il SubStrato di Rugosità, all’interno del quale i flussi turbolenti non risentono dell’effetto locale dei singoli edifici e sono quindi omogenei

## Slide 12
2. Canopia Urbana o artificiale
Canopia Urbana (o Urban Canopy): inviluppo delle parti superiori delle strutture edificate che compongono l’ambiente costruito
Determina una rugosità artificiale ed elevata, funzione della forma e dalla geometria degli edifici
Determina un microclima completamente distinto rispetto all’ambiente naturale (costruzioni assenti, bassa rugosità) e all’ambiente rurale (costruzioni rare, rugosità isolata)

## Slide 14
3. Isola di Calore Urbana (ICU) o Urban Heat Island (UHI)
Espressione locale del cambiamento climatico
Nell'ambiente urbano costruito, la temperatura può essere da 1 a 3 °C (ma fino a 10 °C per città di grandi dimensioni) superiore rispetto all'ambiente naturale circostante
Poiché il 55% della popolazione mondiale vive nelle città (aumenterà fino al 67% nel 2050, ONU), la maggior parte della popolazione mondiale sta vivendo e/o vivrà i problemi di salute e disagio legati all’ICU
Incremento delle ondate di calore e delle notti tropicali (ma anche delle precipitazioni intense locali)

## Slide 16
Sull'ambiente:
  accelera le reazioni chimiche che producono ozono a livello urbano o smog fotochimico accelera i cambiamenti microclimatici locali che danneggiano anche gli animali, la flora e il patrimonio artistico e architettonico
3 Isola di Calore Urbana
Cause:
  intrappolamento dell'aria, con riduzione della miscelazione con gli strati superiori e conseguente riduzione della ventilazione, dovuto alla presenza di edifici (distacco della vena fluida con zone di ricircolo e accumulo, tra gli altri, di calore, umidità ed inquinanti rilasciati nelle città): all’ICU è associato un peggioramento della qualità dell’aria e del comfort esterno
  aumento dell'assorbimento solare, combinato con riflessioni e riemissioni multiple nei canyon urbani e conseguente intrappolamento e accumulo di calore all'interno e tra gli edifici (con rilascio durante la notte): all’ICU è associato un incremento complessivo del consumo energetico degli edifici
Altri effetti negativi
Sulla salute pubblica:
  ondate di calore estremo possono causare stress e infarto da calore e possono portare a disfunzioni fisiologiche, danni agli organi o persino alla morte, specialmente negli anziani o nelle persone più vulnerabili produttività ridotta

## Slide 17
Effetto dei condizionatori
L'emissione di aria calda verso l’esterno proveniente dai condizionatori è uno dei fattori chiave che aumenta la temperatura dell'aria nelle città ad alta densità
Può aumentare la temperatura dell'aria di 3°C entro 3m in direzione orizzontale
ed entro 5m in direzione verticale
L'effetto è maggiore all'aumentare della temperatura ambiente
3 Isola di Calore Urbana

## Slide 18
Comfort esterno:
  dipende da parametri oggettivi (vento, temperatura, umidità, radiazione solare, qualità dell’aria, rumore, visuale, etc.).
  dipende da parametri psico-fisiologici soggettivi (età, genere, attività, abbigliamento, etc.) quindi…
4. Comfort esterno
Non esiste un criterio accettato universalmente ma tanti criteri/indici
Temperatura equivalente (Te), Temperatura effettiva (ET), Perceived Temperature (PT), Outdoor Standard Effective Temperature (OUT_SET), Physiological Equivalent Temperature (PET), Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), New Effective Temperature (ET*), Wind Chill Equivalent Temperature (WCET), Standard Effective Temperature (SET), Predicted Mean Vote (PMV), Heat Stress Index (HIS), Discomfort Index (DI), Index of Thermal Stress (ITS), Skin Wettedness, Heat Index (HI), Tropical Summer Index (TSI), Wind Chill Index (WCI), Universal Thermal Climate Index (UTCI), …

## Slide 19
4. Comfort esterno
PMV (Predicted Mean Value - Voto Medio Previsto, UNI-EN-ISO 7730, ASNI-US-ASHRAE 55):
PET (Physiological Equivalent Temperature)
NB: gli estremi della scala possono variare
UTCI (Universal Thermal Climate Index)

## Slide 20
4. PMV
Calcolo del PMV secondo la UNI-EN-ISO 7730

## Slide 21
4. PMV vs PET vs UTCI
Confronto dei valori di PMV, PET e UTCI e loro significato
NB: spesso è molto difficile raggiungere l’intorno di PMV=0, PET=20,5°C o UTCI=17,5°C; l’obiettivo è mitigare.
UTCI °C
da 0 a 9
da 26 a 32
32
38
46
-13
-27
-40

## Slide 22
4. Comfort esterno (e pericolo):
scala di Beaufort (ASCE)
Comfort
Discomfort
Pericolo!

## Slide 23
2 (10 km/h)
3 (15 km/h)
4 (25 km/h)
6 (40 km/h)
8 (60 km/h)
9 (80 km/h)
Pedestrian Level Wind (PLW, vento a livello pedonale, solitamente a 1,5m dal suolo)
4. Comfort esterno (e pericolo):
scala di Beaufort (ASCE)

## Slide 24
4. Comfort esterno: frequenza
Pedestrian Level Wind PLW:
soglie di accettabilità annuali secondo Davenport
(sotto la curva)
DAVENPORT’S ACCEPTANCE CRITERIA
FOR DIFFERENT ACTIVITIES
WALKING FAST
STROLLING, SKATING
STANDING, SITTING
(short exposure)
STANDING, SITTING
(long exposure)
AVERAGE NUMBER OF OCCURENCES PER ANNUM
MEAN WIND SPEED (Km/h)

## Slide 25
4. Comfort esterno (e pericolo): frequenza
Pedestrian Level Wind PLW:
soglie di accettabilità settimanali secondo Davenport (% ore alla settimana);
tiene conto sia del comfort che del rischio
Pedestrian Level Wind PLW:
soglie di accettabilità giornaliera secondo il Dutch wind nuisance standard (NEN 8100) (% ore al giorno);
tiene conto separatamente del comfort (sopra) e del rischio (sotto)
Esistono criteri diversi e normative diverse
(1 m/s = 3,6 km/h)

## Slide 26
4. Comfort esterno: frequenza
Davenport NEN8100

## Slide 27
5. Ventilazione nell’ambiente costruito: progettazione di ambienti urbani mitigativi

## Slide 28
5. Comfort esterno: efficacia delle strategie
Review dei risultati ottenuti in vari studi in esterni in estate
(da Lai et al., 2019, A review of mitigating strategies to improve the thermal environment and thermal comfort in urban outdoor spaces,
Science of the Total Environment, vol. 661, pp. 337–353)

## Slide 29
Ventilazione: processo attraverso cui aria esterna («pulita») è introdotta all’interno di uno spazio e una corrispondente quantità di aria interna («inquinata») è rimossa
Una buona ventilazione favorisce il comfort e una buona qualità dell’aria (spesso)
Può essere modellata per regolare la temperatura e il comfort (e il trasporto di inquinanti)
Naturale (o passiva, sia in interni che in esterni) ed artificiale (più frequente in interni)
Resilienza: capacità del sistema di adattarsi agli stress e al cambiamento, mitigandoli
5. Ventilazione

## Slide 30
Dobbiamo andare verso una progettazione
sito-specifica attraverso l’utilizzo di strategie
parametriche
5. Ventilazione
Modellazione sito-specifica
contro
modellazione parametrica
Scomposizione dell’ambiente costruito in costituenti elementari:
  edifici isolati
  canyon urbani
  edifici a corte
  altre tipologie

## Slide 31
5. Ambiente rurale: edificio isolato
Variazione di velocità: U/ U0 (con U0 velocità indisturbata)
La scia non interagisce con altri ostacoli/edifici, quindi non influisce sulla loro ventilazione (canopia rurale)
Vento

## Slide 32
5. Edificio isolato

## Slide 33
5. Edificio isolato

## Slide 34
Influenza della geometria dell’edificio sulle dimensioni delle zone di ricircolo
5. Edificio isolato: dimensioni della scia

## Slide 35
Problema recente: sicurezza dei droni in ambiente urbano
Downstream Wake (DW)
Vertical Updraft (VU)
BH = Building Height
WS = Wind Speed

## Slide 36
Forme aerodinamiche riducono la dimensione delle zone di ricircolo, ma anche:
utilizzo di tettoie/coperture e di nicchie per smorzare i flussi verticali e creare aree di calma
utilizzo di filtri naturali/artificiali per smorzare il vento
5. Edificio isolato: dimensioni della scia
EDF and Cegetel building La Defense, Parigi (Francia), Pei Cobb Freed & Partners

## Slide 37
5. Canyon Urbano
Due file continue di edifici separati da una strada
La geometria dei canyon è spesso descritta da un singolo parametro, il rapporto o fattore di forma del canyon (o Canyon Aspect Ratio ARc) W/H: rapporto tra la distanza che intercorre tra gli edifici (W) e l’altezza dell’edificio (H); NB: alcuni usano l’inverso H/W
La principale caratteristica del vento in canyon urbani è la formazione di vortici, nei quali la direzione del vento al livello della strada può essere opposta a quella del vento sui tetti
Un altro importante parametro è il rapporto o fattore di forma degli edifici (o Building Aspect Ratio ARb) D/H: rapporto tra la larghezza degli edifici e la loro altezza
W
H
ARc = W / H
ARb = D / H
D
Canyon urbano

## Slide 38
Praga Cagliari
5. Canyon Urbano

## Slide 39
5. Canyon Urbano
Skimming flow (ARc <1.5)
Wake interference (1.5< ARc <3.5)
Isolated Roughness (ARc >3.5)

## Slide 40
5. Canyon Urbano (esempi di campi di variazione di velocità)
Isolated Roughness (W/H = 6)
Wake interference (W/H =2)
Skimming flow (W/H =1)
Vento

## Slide 41
5. Canyon Urbano
Skimming ﬂow (ARc < 1,5) : formazione di un singolo vortice stabile all'interno del canyon, caratterizzato da una velocità inferiore rispetto al flusso sovrastante e che minimizza lo scambio d’aria col flusso esterno
Wake interference ﬂow (1,5 < ARc < 3,5): all'interno del canyon si formano due vortici interagenti tra loro: uno più grande asimmetrico e uno più piccolo, il cui centro risulta spostato sulla parete dell'edificio di monte; debole scambio d’aria col flusso esterno
Isolated roughness flow (ARc > 3,5): il flusso ricorda quello che investe un edificio isolato, con formazione di due vortici non interagenti; interazione completa col flusso esterno

## Slide 42
5. Canyon Urbano «stretto»: Cagliari Castello
ARc = 0,2
ARc = 0,3

## Slide 43
5. Canyon Urbano «stretto»
Skimming flow (W/H =1)
Canyon stretti (W/H = 0,5 < 1)
Vortici sovrapposti e controrotanti all'interno del canyon, quasi nessuno scambio d'aria con flusso esterno
Vento

## Slide 44
Campo istantaneo di variazione di velocità
Il regime di flusso non è costante, la turbolenza contribuisce a guidare la ventilazione nel canyon
5. Canyon Urbano: effetto della turbolenza sulla ventilazione
Vento

## Slide 45
5. Canyon Urbano: influenza della direzione del vento
Vento perpendicolare
Vento parallelo
Maestrale
Scirocco
Vento obliquo: la fenomenologia è:
  più simile al perpendicolare per
  angoli > 20°
  più simile al parallelo per angoli < 20°

## Slide 46
5. Canyon urbano: effetto della larghezza degli edifici
L/H
H/W
W/H
1
2
3
4
Isolated roughness flow
Wake interference
Skimming flow
Cube
Canyon

## Slide 47
Il rapporto di forma del canyon ARc = W/H influenza, oltre alla ventilazione, anche lo SVF e, quindi, la penetrazione della luce solare
La strategia costruttiva tradizionale implica che ARc vada ridotto se si vuole ridurre la penetrazione della luce solare e quindi la temperature all’interno del canyon, viceversa se lo si vuole aumentare
Tradizionalmente ARc:
  aumenta all’aumentare della latitudine, per aumentare lo SVF, l’assorbimento di calore e ridurre i costi per il riscaldamento (ma attenzione all’aumentata ventilazione)
  diminuisce al diminuire della latitudine, per ridurre lo SVF, l’assorbimento di calore e ridurre i costi per il raffreddamento (ma attenzione alla riduzione della ventilazione e all’accumulo di inquinanti, umidità, ecc.)
5. Ruolo dei canyon urbani nella progettazione e pianificazione…
...e importanza della conoscenza/modellazione dei regimi di flusso
La conoscenza/scelta di ARc permette anche di controllare il regime di flusso = >
di modellare (aumentare/ridurre) la ventilazione, a seconda delle esigenze
Riduzione della ventilazione: climi freddi o con forti venti, in presenza di materiali che possono essere raccolti e trasportati dal vento, ecc.
Aumento della ventilazione: climi caldi, usi ricreativi, ecc.

## Slide 48
Marrakech, Marocco
Londra, UK
Cagliari
Castello

## Slide 49
Confronto tra edifici con:
ARb = 1,0 (tozzi)
ARb = 0,1 (snelli)
Energia Cinetica Turbolenta
Campo di (energia cinetica turbolenta adimensionale; mappe di colore) con le linee di flusso (linee bianche)
ARc=2
ARc=1
ARb=0,1
ARb=1,0
Le linee di flusso sono quasi identiche
Ma l’effetto degli edifici snelli sul flusso esterno è di incrementare notevolmente l’ECT (e quindi il mescolamento turbolento e la ventilazione)
5. Canyon urbano: effetto della forma dell’edificio (ARb)

## Slide 50
(con λ(z) = sezione orizzontale del canyon alla quota z): è la media temporale dei flussi verticali (linee continue)
: è il contributo del solo campo medio di velocità (linee tratteggiate)
Quindi il contributo turbolento è
La presenza di edifici snelli incrementa notevolmente la ventilazione a tutte le quote nei canyon stretti
Per ARc=2, l’incremento si ha solo per le quote maggiori
5. Canyon urbano: effetto della forma dell’edificio (ARb)

## Slide 51
5. Canyon urbano: effetto della forma del tetto
Vento

## Slide 52
Campo di variazione della velocità: il tetto a falde aumenta la turbolenza sopra il canyon e favorisce la ventilazione nella parte superiore (anche da parte del moto medio) ma con una serie di down-wash intermittenti; a livello pedonale, il tetto piatto mantiene costantemente un minimo di ventilazione
5. Canyon urbano: effetto della forma del tetto
Vento

## Slide 53
b
+
MEDIO
TOTALE
TURBULENTO
 | PIATTI | FALDE
ACH | 0.0237 | 0.0454
<ACH> | 0.0009 | 0.0191
ACH’ | 0.0227 | 0.0259
Parametri integrali
ACH/(U∙b)(non-dimensional vertical Air exCHange rate):
misura il tasso verticale di ricambio dell’aria da un canyon
Funzione del flusso verticale medio ( = velocità media verso l’alto all’altezza del colmo) e turbolento
ACH per i tetti a falde è molto maggiore che per i tetti piatti (1,91 volte): conferma che i tetti piatti incrementano la ventilazione naturale nella parte superiore dei canyon urbani
ACH’ (turbolento) predominante (57% per i tetti a falde, 95% per i tetti piatti): conferma che la ventilazione urbana è guidata principalmente dalla turbolenza atmosferica (ma i tetti a falde incrementano notevolmente anche la parte media)
b
+
5. Canyon urbano: effetto della forma del tetto

## Slide 54
ACH/(b) al variare del rapporto di forma del canyon (qui come H/W) e della pendenza del tetto α
Lo scambio d’aria aumenta all’aumentare della pendenza del tetto, ma tende ad un massimo per circa 30°
5. Canyon urbano: effetto della forma del tetto

## Slide 55
Per definire lo SR, si considera la direzione del vento prevalente
5. Canyon urbano: effetto della variazione di altezza
> 1
< 1
= 1

## Slide 56
5. Canyon urbano: effetto della variazione di altezza sull’ACH
0,25
0,5
0,75
1
2
AR=
<1
>1
STEP UP
Se AR cresce, anche ACH cresce
A pari AR, step up meglio di step down
ACH massimo per SR=1,5, anche maggiore di SR=1
Se SR cresce (più di 1,5), ACH decresce
Se SR decresce (meno di 1,5), ACH decresce
SR=0,67
Vento

## Slide 57
5. Canyon urbano: effetto della variazione di altezza e della forma del tetto
Sostanziale somiglianza (e comportamento) nei casi A e B con le configurazioni step up e step down viste prima (tetti piatti) per (AR = 1 ; SR = 1,5) e (AR = 1 ; SR = 0,67), rispettivamente: quindi la configurazione A è da preferirsi
I casi C e D sono più peculiari, con C che causa la formazione di un secondo vortice e, quindi, peggiora la ventilazione, mentre D causa la deformazione del vortice principale e, quindi, migliora la ventilazione
Tetto a falde col colmo più alto di un tetto piano: meglio posizionare a valle il tetto a falde
Tetto a falde col colmo altro quanto il tetto piano: meglio posizionare a monte il tetto a falde

## Slide 58
5. Effetto della forma dell’edificio (corti)
Barcellona Praga
Londra Cagliari

## Slide 59
5. Effetto della forma dell’edificio (corti)
Questi valori possono essere ulteriormente incrementati se, oltre alla geometria, si implementano altre strategie come l'ombreggiamento secondario, il greening o il raffreddamento evaporativo
La geometria delle corti può essere sfruttata per:
  influenzare lo SVF (e quindi l’ombreggiamento primario)
  influenzare la ventilazione (sia interna che esterna) attraverso l’effetto camino (massa termica) e il distacco di vena fluida (rapporto tra spazio aperto e spazio occupato)
Diversi studi hanno stabilito che, in particolare nei climi caldi, la forma costruttiva che determina il “migliore” (in termini microclimatici e di riduzione dei consumi energetici) uso del terreno è la corte
Le corti hanno un effetto mitigativo nei confronti del clima esterno (la riduzione di temperatura rispetto all’esterno può essere fino a 3-15 °C), oltre a garantire spazi aperti con maggiore privacy

## Slide 60
5. Effetto della forma dell’edificio (corti)
Distribuzione dello SVF nelle corti al variare di ARc: in generale, ARc minori di 1,25 sono preferiti in climi caldi, mentre ARc maggiori di 1,25 sono preferiti per climi freddi
ARc=2,5
ARc=1,67
ARc=1,25
ARc=1,00
ARc=0,83
SVF

## Slide 61
5. Effetto della forma dell’edificio (corti)
All’aumentare della dimensione della corte, aumenta la velocità dell'aria all'interno della corte
Al crescere del rapporto W/WTOT , la velocità aumenta velocemente
Al crescere del rapporto L/LTOT , la velocità aumenta lentamente
Per bassi W/WTOT , L non influenza la velocità
A parità di area occupata, si ha una maggiore ventilazione aumentando W/WTOT e non L/LTOT
Risultati simili per vento diagonale
Per il rapporto tra altezza e lunghezza della corte vale quanto detto in precedenza per l’ARc
W
L
Vento
WTOT
LTOT
Sp
H
Vento
Capacità mitigative delle corti

## Slide 62
5. Effetto della forma dell’edificio (gruppi di corti)
Vento parallelo (90°, da Est):
forte effetto Venturi (canalizzazione) sulle strade parallele
effetto canyon urbano (sheltering) sulle strade perpendicolari (strade «riparate»)
C.4
S.1
S.3
S.2
C.1
C.3
C.2
Vento
Vento
C.4
S.1
S.3
S.2
C.1
C.3
C.2
Variazione della ventilazione (velocità del vento normalizzata ), nel caso di:
Vento diagonale (120°, da Est-Sud Est) :
minore canalizzazione sulla s.2
minore sheltering sulle s.1 e s.3, con maggiore ventilazione

## Slide 63
Edifici allineati
con vento parallelo
Edifici allineati
con vento diagonale
Edifici disallineati
con vento diagonale
5. Effetto dell’allineamento degli edifici singoli
Fenomeno fortemente tridimensionale (le strutture vorticose a quote diverse sono diverse)
Edifici allineati e vento parallelo: ritroviamo la pronunciata canalizzazione nella strada parallela e si evidenziano le zone di ricircolo nelle strade perpendicolari
Linee di flusso:
a sinistra, a z = 0,12H (cioè vicino al livello pedonale)
a destra a z = 0,73H (più vicino al tetto)
Edifici disallineati e/o vento diagonale: ritroviamo la ridotta canalizzazione e si evidenziano i vortici verticali a valle degli edifici (uno solo per edifici allineati, due per edifici disallineati), con minori differenze tra strade

## Slide 64
5. Conoscenza dei venti principali
A seconda degli obiettivi, il progetto è guidato dalla direzione dei venti regnanti (quelli più frequentemente misurati), dominanti (quelli con maggiore velocità) o prevalenti (sia regnanti che dominanti)
Rosa dei venti di Cagliari
(stazione di Elmas aeroporto; calma 21%)
Maestrale
Scirocco
Allineamento del reticolo stradale di Cagliari
(Marina e Stampace)

## Slide 65
Profilo della velocita del vento in presenza di una canopia (bosco, città):
5. Quantificazione locale del vento
Il profilo di velocità incidente la zona d’interesse dipende dalla rugosità che ha incontrato a monte: quando possibile, simulazioni a scala più larga (ma a definizione ridotta) per conoscere il profilo del vento incidente
  U = intensità del vento
  z = quota
  = velocità di attrito (friction velocity)
  k = costante di von Karmann (~0,41)
  z0 = lunghezza di rugosità (roughness length)
  d = altezza di spostamento (displacement height; può essere approssimata come 2/3 - 3/4 dell’altezza media degli ostacoli)

## Slide 66
In alternativa, all’interno del canyon urbano, a livello pedonale: formula di Nakamura & Oke
  in cui:
      = velocità media orizzontale a livello pedonale
      = velocità media orizzontale sul tetto (a 1,2H)
      H/W = 1/ARc
      = coefficiente numerico funzione del tipo di canyon:
            1 per isolated roughness
            0,66-0,75 per interference wake
            0,33-0,66 per H/W=1
            0,05-0,33 per H/W=2
5. Quantificazione locale del vento
La velocità del vento all’interno del canyon dipende dalla geometria dell’ambiente costruito e dal profilo incidente: quando possibile, simulazioni alla microscala
66

## Slide 67
5. Altri effetti degli edifici sul vento
La presenza di edifici vicini causa accelerazione del vento tra gli edifici (canalizzazione per effetto Venturi)
Edifici alti ed isolati concentrano il vento a livello pedonale, in particolare agli angoli, dove il flusso verticale si combina con quello orizzontale

## Slide 68
5. Altri effetti degli edifici sul vento
Archi e gallerie inducono canalizzazione e accelerazione
Galleria Ormus, via Dante, Cagliari

## Slide 69
Archi e gallerie inducono canalizzazione e accelerazione
5. Altri effetti degli edifici sul vento
Galleria Omodeo, via Tirso, Oristano

## Slide 70
5. Altri effetti degli edifici sul vento
La presenza di angoli tagliati alla base causa canalizzazione/accelerazione del vento, quindi lì non si dovrebbero mettere ingressi (o bisognerebbe prevedere smorzatori di flusso)

## Slide 71
Smorzatori di flusso (rompono i macrovortici in vortici più piccoli, causando dissipazione del vento) ottenuti con mattoni
5. Altri effetti degli edifici sul vento

## Slide 72
L’utilizzo di podi concentra il vento alla base della torre, quindi va bene per posizionare gli ingressi
5. Comfort esterno: altri esempi di strategie geometriche (podi)

## Slide 73
L’utilizzo di tettoie e coperture continue crea aree di calma deviando i flussi
L’utilizzo di nicchie crea aree di calma
5. Comfort esterno: altri esempi di strategie geometriche (schermi e nicchie)

## Slide 74
5. Comfort esterno: altri esempi di strategie geometriche (balconi e superfici curve)
Aqua Tower (Chicago, USA), Studio/Gang Architects
I balconi (rugosità aggiuntiva) smorzano il flusso verticale, soprattutto con disposizione irregolare (ma andrebbero evitati negli spigoli degli edifici)

## Slide 75
Utilizzo di wind-catcher (bidimensionali o tridimensionali) può migliorare la ventilazione anche nei canyon stretti già esistenti
5. Comfort esterno: wind catcher
Recentemente, anche cartelloni pubblicitari sospesi mobili per deviare/convogliare il vento orizzontalmente (Hong Kong)

## Slide 76
5. Comfort esterno: strategie legate alla geometria
L’utilizzo di filtri naturali (alberi o vegetazione) e/o artificiali (superfici con fori, tagli, aperture, ecc.) smorza il flusso orizzontale
I balconi (rugosità aggiuntiva) smorzano il flusso verticale (ma andrebbero evitati negli spigoli degli edifici), quindi vanno bene in edifici isolati o canyon larghi (andrebbero evitati nei canyon stretti, a meno di voler ridurre la ventilazione)
L’utilizzo di superfici continue (schermi) crea zone di calma spostando il problema (attenzione, utilizzo consapevole!)
Le superfici curve (es. angoli smussati) tendono a sfavorire il distacco di vena, quindi inducono condizioni migliori di ventilazione a livello pedonale (viceversa per i tetti)
Usare i rapporti di forma e la disposizione degli edifici (le proporzioni dell’ambiente costruito) per controllare la ventilazione, la radiazione solare, ecc.
Le tecniche di ombreggiamento vanno utilizzate anche in esterni, perché favoriscono il comfort riducendo l’esposizione alla radiazione solare diretta (ma attenzione alla riduzione di ventilazione causata da schermi)

## Slide 77
Sistemi di ombreggiamento per l’ambiente costruito: intercettano la radiazione solare diretta e le impediscono di raggiungere le aree dedicate al passaggio pedonale e/o alla sosta
Nei climi miti, dovrebbero ridurre l’accumulo di calore nei mesi caldi e favorirlo nei mesi invernali
5. Ombreggiamento
Orientazione (emisfero boreale):
  facciate verso nord: disperdono calore
  facciate verso est: guadagnano calore, in particolare la mattina
  facciate verso sud: guadagnano calore
  facciate verso ovest: guadagnano calore, in particolare il pomeriggio
Sfruttare le schermature (soprattutto esposte a sud) per coprire il sole d’estate (più alto, in media circa 70° sull’orizzontale in Italia) e lasciarlo entrare d’inverno (più basso, in media circa 40°)

## Slide 78
5. Ombreggiamento
L’orientamento più favorevole privilegia l’asse est-ovest ovvero con le facciate a sviluppo prevalente a nord/sud
Controllo del soleggiamento: l’ambiente urbano va progettato per ridurre i carichi termici estivi e favorire gli apporti energetici diretti nel periodo invernale
Esempio di estensione media tipica dell’ombreggiamento di una costruzione (H=24m) e sua frequenza annuale
Sistemi artificiali (coperture semplici, coperture doppie, coperture multiple, coperture a membrana, coperture selettive)
Sistemi naturali (vegetazione, con o senza strutture di sostegno)

## Slide 79
Copertura semplice: un solo strato di materiale (la quantità di radiazione trasmessa all’interno della zona occupata dipende dal tipo di materiale e dalla forma)
Spesso in tessuto naturale o artificiale (es. toldos in Spagna); reversibili e adattabili.
5. Ombreggiamento: sistemi artificiali

## Slide 80
Coperture doppie: due coperture semplici sovrapposte, con uno strato d’aria tra le due coperture, che può essere o no ventilata (maggiore efficacia; inclinare la copertura e prevedere aperture nella parte più alta)
5. Ombreggiamento: sistemi artificiali
Coperture multiple: alternano parti aperte e coperte (es., lamelle fisse o mobili), filtrano parzialmente la radiazione solare e sono più permeabili ai flussi d’aria; di solito eccellente comportamento dal punto di vista del comfort; evitare l’uso di materiali con superfici riflettenti che potrebbero dirigere la radiazione solare verso la zona occupata

## Slide 81
Sistema prefabbricato Oasis Urbanos (URBADIS Microarquitectura)
5. Ombreggiamento: sistemi artificiali

## Slide 82
Coperture a membrana: costituite da un materiale base (solitamente tessuto artificiale, poliestere o fibra di vetro), rivestito da entrambe i lati da materiali applicati con diverse tecniche (come spalmatura, estrusione, laminazione, calandratura, etc., a seconda del materiale di rivestimento)
Es.: inverted umbrellas
5. Ombreggiamento: sistemi artificiali
Coperture selettive: sistemi di schermatura caratterizzati dal fenomeno dell’effetto serra invertito (opaca alla radiazione corta solare e trasparente alla radiazione lunga infrarossa, esattamente l’inverso di un vetro - effetto serra); il sistema è solitamente formato da due strati di materiale (plastica o vetro particolari), uno collettore-radiatore verso l’interno e uno superiore con caratteristiche selettive

## Slide 83
5. Ombreggiamento: sistemi artificiali
Retractable roof structures: adattabili all’esigenza o al meteo

## Slide 84
5. Ombreggiamento: sistemi naturali
Possono essere considerati come una copertura multipla (le lamelle sono le foglie) ma, a differenza delle coperture artificiali, non si scaldano e, all’ostruzione della radiazione solare, aggiungono attenuazioni dei rumori, depurazione dell’aria, produzione di ossigeno e riduzioni di temperatura di 3-12°C (utilizzando una elevata densità fogliare: LAD, Leaf Area Density o LAI, Leaf Area Index)
Nelle strade, meglio specie con apparato radicale contenuto e profondo, senza fruttificazione ed essudati
Per climi miti, meglio alberi caducifogli: ombra nel periodo estivo (e rinfrescamento evaporativo) e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale
Es., platano a Barcellona

## Slide 85
Ombreggiamento: pergolato
Piante rampicanti (vite, edera, gelsomino, clematis, glicine, buganvillea, etc), attenzione al LAD (Leaf Area Density)

## Slide 86
5. Ombreggiamento
Sistemi artificiali
mediamente maggiore capacità filtrante (o addirittura bloccante) della radiazione solare diretta (e di conseguenza, delle conseguenti riflesse, assorbite ed emesse)
possono essere realizzati velocemente e facilmente retrattili/adattabili a seconda delle esigenze
maggiori riduzioni della ventilazione (va garantita, lasciando degli spazi tra edifici e superfici ombreggianti, ma non devono esserci accelerazioni eccesive)
riscaldamento dei materiali (con successiva emissione)
Sistemi naturali
mediamente minore capacità filtrante (funzione della LAD, dell’età della pianta e della caducità)
i tempi possono essere più lunghi e sono difficilmente adattabili/retrattili
non si riscaldano
minori riduzioni della ventilazione (più filtranti e meno bloccanti, azione di smorzamento delle velocità)
raffrescamento evaporativo (ma incremento dell’umidità), assorbimento degli inquinanti e misurati benefici psico-fisici

## Slide 87
5. Comfort esterno: frangiflusso o frangivento
Naturali o artificiali
Possono essere usati per il controllo e la modellazione dei ventilazione; le modalità possono essere:
  ostruzione e deflessione: bloccare il flusso del vento in una zona deviandolo in un’altra zona (fare attenzione!): soprattutto artificiali
  filtrazione: ridurre la velocità del vento facendolo passare attraverso una barriera permeabile: sia naturali che artificiali
  incanalamento: cambiare la direzione del vento conducendolo in una zona dove è richiesta ventilazione: soprattutto naturali

## Slide 88
Possono essere una composizione di siepi, arbusti e alberi, prevalentemente nella sistemazione “a filare”
Proteggono il terreno a valle per una distanza orizzontale pari a circa dieci volte l’altezza delle piante
Gli alberi frangivento dovrebbero essere sempreverdi, autoctone, a rapida crescita (possono essere necessari alcuni anni prima che si raggiunga l’effetto desiderato) e con un apparato radicale robusto per evitare di essere sradicate (per es., eucalipto Eucalyptus camaldulensis, pioppo Populus nigra var. “Italica”, cipresso Cupressocyparis leylandii, ulivo cipressino Olea europea)
Siepi: viburno, tinus, alloro (lauro nobilis), ligustrum, rosa, etc
Tenere conto degli eventuali costi di manutenzione (minore per le sempreverdi)
Smorzamento dell’inquinamento atmosferico e raffreddamento evaporativo
Frangivento naturali

## Slide 89
Esempio dei frangivento
ad Arborea
5. Comfort esterno: frangivento naturali

## Slide 90
Foresta verticale (Milano), Boeri Studio
5. Greening (filtri naturali) e balconi per incrementare la rugosità superficiale

## Slide 91
Modellazione della ventilazione
Maestrale
Scirocco
5. Wind driven design
Canali alberati per incanalare venti deboli e/o ottenere raffrescamento
Alberi e piante per smorzare venti forti e/o caldi

## Slide 92
5. Comfort esterno: frangivento artificiali

## Slide 93
5. Comfort esterno: strategie geometriche

## Slide 94
5. Comfort esterno: altre strategie
Tecniche di greening (NBS, Natural Based Solutions)
Tecniche di raffreddamento evaporativo (uso dell’acqua in varie forme)
Tecniche di superficie (albedo, materiali, pitture, ecc., oltre alle tecniche attive – per es., pannelli e materiali fotovoltaici)

## Slide 95
Greening: tetti verdi (GR, Green Roof), facciate vegetate (VGS, Vertical Greeery System), park cool islands, ecc.
  Vantaggi:
    riduzione locale dell’ICU (fino a 5-7°C in climi caldi) e incremento del comfort
    assorbimento di alcuni inquinanti (in particolare e PMx, fino al 70%) e rilascio di
    miglioramento dell’isolamento termico (fino a –15°C e –70% energia per raffrescamento) e acustico (fino a –10dB) degli edifici
    miglioramento delle prestazioni dei pannelli fotovoltaici
    dimostrati benefici sociali ed economici e riduzione del rischio di mortalità nelle aree con verde residenziale
    mitigazione delle alluvioni
  Svantaggi:
    diminuzione della ventilazione e potenziale accumulo di inquinanti
    costi di manutenzione, sia diretti (es., fertirrigazione, sfoltimento, etc.) che indiretti (es., rimozione di parti cadute –foglie, rami, frutti, pulizia resine, etc.)
    Attenzione: aumento dell’umidità relativa (fino al 10%)
5. Greening

## Slide 96
La progettazione di tetti verdi e giardini pensili in Italia segue la UNI 11235:2015 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di copertura a verde”
Linee Guida ENEA 2024 per le PA «Tetti e pareti verdi per gli edifici»: tetti verdi, pareti vegetate e le 25 soluzioni «verdi» (alberature stradali, foreste urbane, parchi tascabili, microforeste urbane, parcheggi verdi, verde lungo binari, margini stradali e corridoi di traffico, pensiline verdi su fermate bus e tram, parchi di medie e grandi dimensioni, aiuole alberate per acqua e raffrescamento, arredi urbani vegetati, pergolati vegetati, orti comunitari, giardini e orti urbani mobili, piastrelle vegetate, salotti verdi mobili per spazi pubblici, tetti verdi, pareti verdi, facciate verdi, giardini in facciata, giardini della pioggia, canali drenanti vegetati, barriere verdi, bacini di ritenzione, bacini di infiltrazione, cinture verdi)
“Bonus verde” L. 205/2017: detrarre dall’Irpef lorda il 36% delle relative spese sostenute
PNRR: 200M€ per «isole verdi»
5. Greening: normativa

## Slide 97
Vantaggi:
  i tetti verdi mitigano localmente l’ICU (le temperature dei tetti possono essere 16-22°C più basse che nei tetti tradizionali) per via dell’evapotraspirazione (evaporative cooling, raffreddamento evaporativo)
  riduzione locale della temperature nell’ambiente circostante (3°C-10°C) ed interno (fino a -70% o 15°) ed effetto volano termico
  i meccanismi di fotosintesi permettono l’assorbimento di , assorbimento polveri sottili e riduzione delle concentrazioni di PMx, e .
  substrati molto porosi permettono di smorzare le piene
  isolamento acustico (fino a – 10 dB) e protezione delle strutture e degli strati di impermeabilizzazione
  maggiore durata delle coperture e valore dell’edificio, minore rischio di incendi
Svantaggi:
  problema della ferti-irrigazione nel caso di erbe non perenni
  strutture rinforzate a causa all'aumento di peso
5. Tetti verdi

## Slide 98
Per la progettazione e realizzazione: norma UNI 11235:2015
Specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste
Bisogna prevedere uno strato impermeabilizzante e uno anti-radice
Attenzione all’illuminazione
5. Tetti verdi

## Slide 99
Intensivi: il substrato colturale varia da 15-20 cm ad un massimo che in genere non supera i 50 cm
Manutenzione con frequenza elevata, regolari apporti nutritive ed assidua alimentazione idrica
Specie vegetali: solitamente mix di erbacee perenni, prative, suffrutici, cespugli, fino agli alberi (miglioramento delle performance)
Maggiori costi, maggiori benefici (riduzione della radiazione verso l’interno dell’ambiente confinato, soprattutto quando la vegetazione ha un elevato LAD, quindi un elevato ombreggiamento; maggiore mitigazione dei fenomeni di piena)
Estensivi: il substrato colturale varia tra 8 e 15-20 cm ed è costituito in prevalenza da component minerali
Manutenzione ridotta o nulla
Specie vegetali: erbacee, arbusti, piante grasse, sedum, cactus, altre piante grasse, accomunate da elevate capacità di rigenerazione e autopropagazione e resistenza allo stress idrico e termico
Minori costi, minori benefici
Scelta: legata a uno o più dei seguenti obiettivi e vincoli:
miglioramento del microclima esterno all’edificio
compensazione ambientale (è possibile realizzare edifici a impatto zero rispetto alle emissioni di
fruibilità della copertura (eventualmente anche dal punto vista sociale, per es. edifici/spazi pubblici)
fruibilità estetica
miglioramento delle prestazioni ambientali interne dell’edificio
budget (sia costo d’impianto che costi di manutenzione)
5. Tetti verdi

## Slide 100
5. Tetti verdi
Linee Guida ENEA per le PA «Tetti e pareti verdi per gli edifici» (2024)

## Slide 101
Toronto è stata la prima città a rendere obbligatori i tetti verdi per gli edifici con superficie maggiore di 2000 (Toronto green roof construction standard, 2009)
5. Tetti verdi

## Slide 102
Efficaci filtri dell'aria nelle strade trafficate, ottime nella riduzione dell'inquinamento acustico e nel rinfrescare l'aria attraverso l'evapotraspirazione (raffreddamento evaporativo)
Tendono a ridurre la velocità dell'aria e la ventilazione, quindi meglio per edifici isolati e/o canyon larghi
5. Green walls
Green façade (facciate verdi, cioè con rivestimenti vegetali sovrapposti alle pareti)
Living wall (chiusure verticali vegetate o biowall, cioè con vegetazione integrata alla parete)

## Slide 103
Facciate verdi dirette (le piante crescono appoggiandosi alle pareti) e indirette (le piante crescono su strutture di sostegno ancorate al muro), con piante in piena terra o in vaso
5. Facciate vegetate
Soprattutto quando l’edificio non è stato originariamente concepito per ospitare un rivestimento vegetale verticale, diventa prioritario assicurare:
un’elevata impermeabilizzazione del supporto murario
un adeguato isolamento termico
la resistenza strutturale delle pareti rispetto ai carichi supplementari introdotti dal sistema di inverdimento

## Slide 104
Museo du quai Branly, Parigi (Francia), Jean Nouvel : facciata verde diretta con pianta in piena terra;
350 specie di piante diverse
5. Facciate vegetate

## Slide 105
5. Facciate vegetate
Edificio del complesso del MUSE (Museo della Scienza di Trento), Renzo Piano:
facciata verde indiretta con piante in vaso

## Slide 106
5. Living wall (o Biowall)
La vegetazione è parte integrante dell’involucro edilizio: ogni punto della parete ospita direttamente l’apparato vegetale, formando uno strato verde continuo che ricopre l’intera superficie
Le componenti vegetali (sempreverdi) vengono coltivate in laboratorio fino a uno stadio avanzato (tecnica della pre-vegetatura), per poi essere installate in cantiere con logiche modulari, che semplificano il montaggio e ne garantiscono la qualità
La complessità del sistema richiede l’integrazione di impianti automatizzati per l’irrigazione o la fertirrigazione, necessari per assicurare il sostentamento delle piante

## Slide 107
Continue
non è richiesto un substrato di terriccio ma le piante crescono in leggeri pannelli assorbenti (per es. feltro con tasche)
questo strato è seguito da altri strati permeabili, flessibili e una schermatura anti-radice
il tutto ancorato ad una cornice e ad un supporto metallico fissato alla parete in modo indiretto
sistema di fertirrigazione installato sulla sommità della struttura: grazie allo strato permeabile e alla gravità, l’acqua si distribuisce sull’intero muro verde
5. Living wall (o Biowall)
Modulari
la struttura modulare permette la pre-coltivazione dei pannelli con la possibilità di una rapida messa in opera oltre che la rapida sostituzione di eventuali moduli rovinati
è più semplice comporre i moduli secondo un disegno estetico che rispetti forma e volume delle diverse specie
l’impianto irriguo viene installato tra i pannelli e l’acqua in eccesso viene raccolta da una canaletta di scolo e stoccata/riutilizata
Stabilizzati
piante precedentemente trattate con sostanze specifiche che una volta posizionate nella parete verticale non necessitano più di manutenzione (principalmente muschi o licheni)
solitamente tappeti flessibili

## Slide 108
Sigapore: Skyrise Greenery Incentive Scheme (2009), normativa per incentivare la realizzazione combinata di tetti, facciate e verde stradale; facciate vegetata con tipologie alternate
5. Living wall (chiusure verticali vegetate)

## Slide 109
5. Green walls

## Slide 110
Il verde diffuso ha un’influenza sul microclima maggiore rispetto ai grandi parchi.
Favorire strategie ed interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi (ma non sufficienti!).
5. Greening: verde diffuso

## Slide 111
5. Greening: verde diffuso
Cagliari: orto urbano del parco del Circu du Soli

## Slide 112
Park Cool Island:
  pocket parks e pocket gardens (circa 10m10m ogni 200 m), con una combinazione di prati, erbe, siepi ed alberi
  effetto di filtro dell’aria e riduzione dell’ICU comparabile a quello di un parco di (200×200)
Seattle Praga
5. Greening: verde diffuso attraverso Park Cool Islands, pocket parks e altre soluzioni innovative
Londra
CityTree (Green City Solutions):
1.600+ piante di muschio/ permettono di assorbire la stessa di 275 alberi
riduce l’inquinamento atmosferico e acustico e l’ICU
può essere integrato con panchine o altre strutture occupando uno spazio molto piccolo

## Slide 113
Philadelphia (USA): interramento della highway Vin St Expy
5. Greening: verde diffuso

## Slide 114
5. Greening a Città del Messico: da urbanistica tattica a pianificazione

## Slide 115
Socialità e
Azioni microclimatiche per
MUlinu Becciu

## Slide 117
La pianificazione del verde dovrebbe fornire ombreggiatura durante il giorno (per bloccare la radiazione a onde corte), piantando alberi con chioma a ombrello e LAD elevato (ma attenzione al trattenimento della radiazione emessa a onda corta la notte e alla riduzione di ventilazione)
Gli alberi dovrebbero essere piantati sul lato est, ovest e sud degli edifici per ridurre il guadagno di calore da radiazione diretta (onda corta), nell'emisfero boreale
5. Greening per la riduzione dell’ICU
Aumentare l'area verde e permeabile con prati, erbe e arbusti, a scapito dell'uso di materiali di pavimentazione tradizionale impermeabile (anche per smorzamento piene), anche con tecniche innovative e compatte come i Park Cool Island/pocket park
Il coefficiente di trasferimento del calore convettivo (traspirazione) aumenta all'aumentare della velocità del vento, quindi sarebbe importante accoppiare l’incanalamento/filtrazione del vento e la pianificazione del verde, accoppiando l’effetto di riduzione della velocità del vento e di riduzione della temperatura superficiale

## Slide 118
5. Greening:
limitazioni

## Slide 119
5. Greening: limitazioni
Review dei risultati ottenuti in vari climi (LCZ: Local Climate Zone) e configurazioni urbane (Li et al., 2024, Cooling efficacy of trees across cities is determined by background climate, urban morphology, and tree trait. Commun Earth Environ 5, 754)

## Slide 120
Clima tropicale pluviale (umidità elevata): riduzione della temperatura diurna fino a 2 °C ma incremento di quella notturna fino 0,8 °C
Clima tropicale secco: riduzione della temperatura diurna fino a 12 °C ma incremento di quella notturna fino 0,8 °C
Clima arido: riduzione della temperatura diurna fino a 9 °C ma incremento di quella notturna fino a 0,4 °C
Clima temperato e continentale: riduzione della temperatura diurna fino a 6 °C ma incremento di quella notturna fino a 1,5 °C
Nei climi temperati e continentali (e in quelli tropicali con morfologia urbana aperta), l'uso misto di alberi decidui e sempreverdi fornisce circa 0,5 °C in più di raffreddamento rispetto all'approccio di una singola specie
Nei climi aridi (e in quelli tropicali con morfologia urbana chiusa), l’uso di specie sempreverdi dimostra un raffreddamento più efficace
5. Greening e zone climatiche

## Slide 121
Abbassare la temperatura sfruttando l’evaporazione dell’acqua (sottrazione di calore entalpico dovuta al passaggio dell’aria attraverso particelle d’acqua)
Acqua: maggiore inerzia termica rispetto all’aria, quindi anche maggiore effetto mitigativo (la sua capacità termica è circa 4 volte più grande di quella dei materiali da costruzione): dissipatori di calore
Tecnica efficace in climi caldi e secchi, perfetta nelle corti, ma attenzione nei climi umidi (aumenta l’umidità, anche del 10%)
Tipicamente si sfruttano fonti d’acqua artificiali (piscine, fontane, spray, etc.); meno facile controllare l’utilizzo di quelle naturali (mare, laghi, etc.)
5. Evaporative cooling (Raffreddamento evaporativo)

## Slide 122
Misura della riduzione di temperatura con un sistema di water spray (nebulizzazione) a Centocelle, Roma (Italia), alle 14:00, con diverse portate del sistema di nebulizzazione
5. Evaporative cooling: nebulizzazione

## Slide 123
5. Evaporative cooling: nebulizzazione + ombreggiamento
Accoppiamento di pergole e sistema di raffreddamento evaporativo con water spray realizzato nel parcheggio per i padiglioni dell’Expo di Siviglia del 1992 (Spagna): riduzione della PET fino a -15°C.

## Slide 124
Sistema di raffreddamento evaporativo realizzato mediante water spray nel parcheggio dell’aeroporto Barajas di Madrid (Spagna)
L’effetto è significativo e l’incremento di umidità favorevole, trattandosi di una zona a clima semiarido
Problema delle quantità di acqua da utilizzare: ogni spray impiega circa 2 g/s
5. Evaporative cooling: nebulizzazione

## Slide 125
5. Evaporative cooling: vasche e fontane
Vasche e fontane: facilmente includibili in progetti di riqualificazione urbana che, specialmente nei periodi più caldi e nei climi più secchi, possono apportare notevoli benefici, attraverso la riduzione delle temperature (soprattutto dei picchi); aumento di albedo
Miglioramento del pregio estetico
Laminazione delle acque
Possono essere fruibili (per es., nelle piazze) o non fruibili (per es., in mezzo a rotatorie)
Le vasche dovrebbero avere il lato lungo allineato al vento prevalente

## Slide 126
Water pools della Pearl Academy of Fashion, Jaipur (India); Manit Rastogi per Morphogenesis
5. Evaporative cooling: vasche

## Slide 127
Misurata correlazione diretta tra albedo e aumento di temperatura esterna, quindi i materiali ad alta albedo senza proprietà retroriflettenti sono consigliati solo per i tetti degli edifici più alti della zona di intervento
Retroriflettanza: il raggio incidente viene riflesso indietro verso la sorgente (quindi si riduce anche la diffusione); l'aumento della temperatura esterna è inferiore quando si utilizzano vernici retroriflettenti rispetto a materiali altamente riflettenti
Misurata forte correlazione diretta tra la frazione superficiale di terreno impermeabile e l’aumento di temperatura dell'aria, quindi bisognerebbe ridurre le aree impermeabili a favore di pavimentazioni porose e verde
«Progettazione attiva»: utilizzo di materiali (es., tegole fotovoltaiche) e strutture (es., pannelli fotovoltaici) non passivi dal punto di vista energetico (per esempio, utilizzare i pannelli o le coperture fotovoltaiche per convertire la radiazione solare in eccesso in elettricità, fornendo al contempo ombreggiatura per spazi esterni o edifici; sarebbe importante anche l’integrazione, almeno in microreti, di generatori e accumulatori)
5. Comfort esterno: superfici e materiali
Albedo ed emissività (materiali, pitture, ecc.), recentemente biomateriali, oltre alle tecniche attive – per es., pannelli e materiali fotovoltaici

## Slide 128
Inizialmente le pellicole e vernici retroriflettenti erano rivolte principalmente alle industrie del trasporto stradale, ferroviario e aereo (segnali e indicazioni altamente visibili in tutte le condizioni meteorologiche), ora sfruttate anche per l’edilizia
I materiali retroriflettenti possono migliorare anche il comfort termico interno negli edifici (fino a oltre 7° C)
Due tipologie principali (con microsfere o microprismi di materiali vetrosi) e due tecniche principali di realizzazione (elementi retroriflettenti mescolati o applicati)
5. Comfort esterno: materiale retroriflettenti
Tecniche di realizzazione:
  microsfere mescolate con una base trasparente (es., poliuretano); non utilizzabile con i microprismi e adatto a rivestimenti sottili (in modo che le microperle siano sufficientemente esposte alla luce in entrata); più economici
  elementi vetrosi (sia microsfere che microprismi) cosparsi sopra una base trasparente o colorata; è possibile avere spessori maggiori e l’effetto di retroriflettanza è maggiore; più costosi
Tipologie:
  i materiali retroriflettenti con microprismi hanno una retroriflettanza del 20% ÷ 30%; sono stati i primi ad essere realizzati
  quelli con microsfere sono di più semplice realizzazione, hanno valori di retroriflettanza che possono superare il 50% e funzionano meglio con alti angoli di incidenza del raggio luminoso (sono quindi più adatti anche per le pareti)

## Slide 129
Esempi di realizzazione di pannelli retroriflettenti con microprismi (sopra) e microsfere (sotto)
5. Comfort esterno: materiale retroriflettenti

## Slide 130
5. Comfort esterno: superficie

## Slide 131
5. Comfort esterno: strategie
Ambienti urbani
più freschi
Ambienti urbani
più caldi
Sorgente
Solar Radiation
Terrestrial Radiation
Wind
Air Temperature
Air Humidity
Solid
Cool wall Open sky
Channel wind Fan
Wet Ground Depression
Wet surfaces
Leafy
Leafless
Open
Reflecting
Cool ground Open sky
Warm ground Obscured sky
Warm ground Blocked sky
Warm wall Blocked sky
Open to wind
Open Windbreak
50% Porous Windbreak
3-Sided Solid Structure
Shaded Ground Depression
Vegetated Ground
Dry Surface Upwind
Dry and Dark Surfaces
Vegetated Surfaces
Vegetated Ground
Cool Ground
Cool Surfaces

## Slide 132
5. Comfort esterno in ambiente costruito: strategie

## Slide 133
5. Progettazione microclimatica urbana
La scelta delle strategie microclimatiche di mitigazione non deve dipendere da considerazioni esclusivamente architettoniche o esclusivamente microclimatiche
Il processo progettuale:
  parte dagli eventuali vincoli urbanistici, volumetrici, economici e dalle eventuali criticità micrometeorologiche;
  prima proposta
  verifica della prima proposta dal punto di vista micrometeorologico;
  eventuali adattamenti e seconda proposta;
  verifica della seconda proposta;
  etc.
  proposta finale
Processo progettuale ricorsivo in cui esigenze architettoniche e microclimatica interagiscono

## Slide 134
Stato di fatto
Vento [m/s]
Umidità relativa [%]
Temperatura [°C]
PMV [-]
Vento
5. Progettazione microclimatica urbana (ambiente urbano da costruire): il caso studio del Master Plan per il Campus universitario di Maputo (Mozambico)

## Slide 135
Progetto definitivo dell'elemento edilizio a pettine
Vincoli
Tipologia edificio
Rapporto di forma canyon
(ARc: 2,7)
Rapporto di forma edificio
(ARb: 1,76)
Orientazione (angolo sul vento principale ⁓ 45° per smorzare senza bloccare, e spina di collegamento a ovest per favorire ombreggiamento pomeridiano)
Distribuzione complessi
Vento [m/s]
Umidità relativa [%]
Temperatura [°C]
PMV [-]
NORTHERN
COMPLEX
SOUTHERN
COMPLEX
5. Progettazione microclimatica urbana (ambiente urbano da costruire): il caso studio del Master Plan per il Campus universitario di Maputo (Mozambico)
Vento

## Slide 136
Vento [m/s]
Umidità relativa [%]
Temperatura [°C]
PMV [-]
Valutazione quantitativa dell'incremento del comfort umano all'aperto
NORTHERN
COMPLEX
SOUTHERN
COMPLEX
5. Progettazione microclimatica urbana (ambiente urbano da costruire): il caso studio del Master Plan per il Campus universitario di Maputo (Mozambico)

## Slide 137
Progettazione microclimatica urbana (nell’ambiente urbano costruito):
progetto degli interventi di mitigazione ad Osidda (NU)

## Slide 138
Progettazione microclimatica urbana (nell’ambiente urbano costruito):
progetto degli interventi di mitigazione ad Osidda (NU)

## Slide 139
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche
CNR-DT 207/2008: Istruzioni (sia in senso normativo che istruttivo) per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni
Metodo di calcolo e coefficienti aerodinamici (edifici a pianta rettangolare e circolare, tettoie, insegne e tabelloni, etc.) e esempi di applicazioni
Alcuni aggiornamenti (pochi) nella Circolare esplicativa delle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) 2018

## Slide 140
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche
Edifici isolati: pressioni generalmente positive sulla facciata sopravento (regione 1) e negative su quella sottovento (regione 3), negli spigoli sopravvento (regione 2) e sul tetto
Wind
Building
Ground level
Positive pressure
Suction
Region 1
Region 2
Region 3

## Slide 141
https://www.youtube.com/watch?v=SheblUXxs4g
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche

## Slide 142
Bisogna tener conto anche delle forze aerodinamiche dovute:
alla presenza di altri edifici a monte
al distacco alternato di vortici (vortex shedding) a valle (Karman vortex street) (https://www.youtube.com/watch?v=q9R68qwzjQ8&feature=emb_logo)
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche

## Slide 143
Interferenza
Effetto del canyon urbano: distribuzione della pressione sulla superficie degli edifici per diverse distanze
W/H=1
W/H=2
W/H=3
W/H>3
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche

## Slide 144
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche
Vortex shedding: genera zone alternate di bassa pressione sulla struttura, generando una forza oscillante perpendicolare alla direzione del vento (pericolo risonanza)

## Slide 145: Tacoma bridge (Washington, USA) , 1940
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche

## Slide 146
6. Sollecitazioni strutturali
432 Park Avenue, New York (USA), Rafael Viñoly: edificio residenziale più alto del mondo
Aperture di due piani ogni dodici piani per ridurre il carico frontale del vento
Ma nelle giornate di vento: oscillazioni, crepe, ascensori che si bloccano, pavimenti che scricchiolano, tubazioni che si rompono...e rischio crollo

## Slide 147: Re critico per sviluppo vortici di Von Karman: considerando che la viscosità cinematica dell’aria a 20°C , già per si instaurano i vortici turbolenti di Von Karman (D [m] è la dimensione trasversale dell’edificio, U [m/s] è la velocità del vento)!
6. Sollecitazioni strutturali aerodinamiche
Il numero di Strouhal lega U e D alla frequenza dei vortici [Hz] cui avviene la risonanza (per edifici sino a 50 piani)
Se la frequenza dei vortici () è la stessa di una delle frequenze di oscillazione naturali della struttura (), possono verificarsi risonanza e grandi vibrazioni
Per edifici di 50 piani, , di 100 piani
Questi carichi alternati possono causare il cedimento della struttura a causa del superamento del suo carico massimo, ma è più probabile che si verifichi un cedimento per fatica

## Slide 148
6. Sollecitazioni strutturali: strategie
Si può utilizzare la forma dell’edificio per rendere incoerente il vortex shedding ad altezze diverse e ridurre le sollecitazioni strutturali
La sezione frontale rettangolare è la più vulnerabile (meglio sezioni triangolari, curve o con variazioni di forma)
A seconda della riduzione della sollecitazione, si distinguono modifiche minori e modifiche maggiori
Rinforzare strutturalmente l’edificio aumenta la sua frequenza naturale di oscillazione, ma con un incremento notevole dei costi proporzionale all’altezza dell’edificio

## Slide 149
6. Sollecitazioni strutturali: strategie legate alla sezione frontale
Burj Al-Arab, Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tom Wright

## Slide 150
6. Sollecitazioni strutturali: modifiche minori
Modifiche minori:
taglio degli angoli
arrotondamento degli angoli
guide aerodinamiche
utilizzo di balconi o di altri elementi che incrementano la rugosità superficiale, etc.
Taipei 101, Taipei (Taiwan), C.Y.Lee & Partners

## Slide 151
6. Sollecitazioni strutturali: modifiche maggiori
Modifiche maggiori:
tapering (restringimento continuo verso l’alto)
set-back (restringimenti discontinui o cambiamenti di forma verso l’alto)
aperture
forme elicoidali
Set-back con forma costante
Tapering
Set-back con variazione di forma

## Slide 152
6. Sollecitazioni strutturali: tapering
John Hancock Centre, Chicago (USA), SOM – Skidmore, Owings and Merrill
Yokohama Landmark Tower, Yokohama (Giappone), Kling Stubbins Association
Transamerica Pyramid, S.Francisco (USA), William Pereira

## Slide 153
6. Sollecitazioni strutturali: set back
Burij Kalipha, Dubai (Emirati Arabi Uniti), 828 m, SOM – Skidmore, Owings and Merrill
Sears Tower, Chicago, (USA), Fazlur Rahman Khan

## Slide 154
6. Sollecitazioni strutturali: forme elicoidali e aperture
Turning Torso, Malmo (Svezia), Santiago Calatrava
Shanghai World Financial Center (KPF - Kohn Pedersen Fox Associates), Jin Mao Tower (SOM - Skidmore, Owings and Merrill) e Shanghai Tower (Gensler Studio), Shanghai (Cina)
Kingdom Centre Tower, Riyadh (Arabia Saudita), Ellerbe Becket and Omrania Associates

## Slide 155
P = pressione di progetto (da calcolare per ogni piano dell’edificio e da moltiplicare per l’area frontale del piano per ottenere la forza esercitata) []
pS = pressione statica = (U in )
Ce = coefficiente di altezza, esposizione e vento medio (adimensionale, tabellato)
Cg = coefficiente di pressione (adimensionale, tabellato)
IW = fattore di rilevanza dell’edificio (adimensionale; 1,00 per edifici normali, 1,15 per edifici di particolare rilevanza)
6. Sollecitazioni strutturali:
metodo della pressione di progetto
Quando non è possibile fare simulazioni, si possono usare metodi approssimati
Metodo della pressione di progetto (ASHRAE)

## Slide 156
NB: sommare i valori sulle facce dell’edificio che determinano spinte concordi
6. Metodo della pressione di progetto:
coefficiente di altezza, esposizione e vento medio Ce

## Slide 157
Exposure B: l’edificio si trova in un area di raggio di 1 miglio (circa 1,61 km) ricoperta per almeno il 20% (in direzione del vento di progetto) da altri edifici, foreste o irregolarità del terreno
Exposure C: l’edificio si trova in un area di raggio di mezzo miglio (circa 0,81 km) prevalentemente piatto e aperto (in direzione del vento di progetto)
Exposure D: l’edificio si trova in un area di raggio di 1 miglio completamente aperta al vento (specchi d’acqua); si estende dallo specchio d’acqua verso l’interno per la distanza maggiore tra:
  ¼ miglio (circa 0,4 km)
  10 volte l’altezza dell’edificio
Si consiglia di considerare un intero quadrante (90°) centrato sul vento di progetto; in caso di più esposizioni, usare la peggiore
6. Metodo della pressione di progetto:
coefficiente di altezza, esposizione e vento medio Ce

## Slide 158
NB: sommare i valori sulle facce dell’edificio che determinano spinte concordi
6. Metodo della pressione di progetto:
coefficiente di pressione Cg

## Slide 159
Calcolare la forza generata dal vento su ogni piano del seguente edificio:
  Torre con uffici Protezione Civile
  Edificio isolato
  Edificio simmetrico
  Altezza complessiva 36,2 m, composto da due piani inferiori di altezza 4,6 m ciascuno, più 9 piani superiori di altezza 3,0 m ciascuno
  Larghezza 18 m
  Vento di progetto V=44,7 m/s
  Exposure C
6. Sollecitazioni strutturali: metodo della pressione di progetto (esercizio)