## Slide 1
Dispersione di inquinanti nell’ambiente costruito

## Slide 2
Elementi di dispersione di inquinanti in atmosfera
Qualità dell’aria in ambito urbano
Getti e pennacchi
Tipologie di sorgenti
Dispersione d’inquinanti in ambito urbano
Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti
Strategia per ridurre l’inquinamento
Caso studio: via Cadello a Cagliari

## Slide 3
Elementi di dispersione di inquinanti in atmosfera
Secondo la Commissione europea (report 468/2017) le maggiori preoccupazioni ambientali per il presente e il prossimo futuro sono:
  i cambiamenti climatici
  l'inquinamento atmosferico

## Slide 4
Rapporto OMS-NU (UN-WHO) 2021: 55% della popolazione mondiale vive nelle aree urbane, (68% nel 2050)
Le aree urbane sono quelle con l’aria più inquinata: il 99% della popolazione mondiale è esposta a livelli di inquinamento atmosferico tali da avere un maggiore rischio di contrarre gravi malattie (malattie cardiache, infarto, malattie respiratorie, cancro, asma, polmonite, ecc.)
Cosa possiamo fare?
  Ridurre le emissioni in atmosfera di inquinanti
  Migliorare la capacità dispersiva dell’ambiente costruito (altera il moto dell’atmosfera e può causare intrappolamento ed accumulo di inquinanti nello spazio tra gli edifici)
Se non riduciamo i livelli di inquinamento atmosferico nelle città, nel 2050 ci sarà la prossima estinzione di massa (NU, 2019)
Elementi di dispersione di inquinanti in atmosfera

## Slide 5
Elementi di dispersione di inquinanti in atmosfera
Chi inquina e ha inquinato di più?

## Slide 6
TRAP (traffic-related air pollution)
Politiche europee: finora concentrate maggiormente sulle Traffic Management Strategies (TMS), con normative e politiche che riducono l'uso dell'auto privata, stimolano il trasporto pubblico, cercano di migliorare il flusso veicolare, impongono la riduzione dei limiti di velocità, favoriscono l'attuazione di Low Emission Zones (LEZs)
Tutte le indagini concludono che le TMS producono risultati incerti e modesti sulla riduzione del TRAP in ambiente urbano
Nuova direzione: miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'attuazione di misure di controllo passive di progettazione urbana
Elementi di dispersione di inquinanti in atmosfera
Le misure di controllo passivo sono utilizzate principalmente:
  per controllare la ventilazione naturale al fine di migliorare la dispersione degli inquinanti
  per favorire l’assorbimento/intrappolamento di inquinanti da parte di sistemi naturali e/o artificiali, riducendo quindi l'esposizione dei pedoni e degli utenti dell’ambiente urbano agli inquinanti atmosferici

## Slide 7
Elementi di dispersione di inquinanti in atmosfera
https://www.theshifters.it/
Featurette e blog sull’inquinamento atmosferico:
https://www.theshifters.it/ricercatore-simone-ferrari/
https://www.theshifters.it/simone-ferrari-la-citta-edifici-microclimatica-e-inquinamento/

## Slide 8
1. Qualità dell’aria in ambito urbano
Inquinamento atmosferico: situazione per cui in atmosfera sono presenti sostanze (gas di vario genere, aerosol e particelle di varia granulometria) a concentrazioni superiori a quelle naturalmente presenti
DPR 203/1988, DL 351/1999, DM 60/2002: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali:
  da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria
  da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo
  da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente
  da alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni pubblici e privati
D. Lgs. n. 155/2010: limiti di concentrazione delle varie sostanze inquinanti per la protezione della salute umana
Linee guida OMS 2021: raccomandazioni per nuovi limiti più restrittivi
CE 2022: proposta di revisione delle direttive sulla qualità dell’aria ambiente per allineare gli standard di qualità dell’aria alle raccomandazioni dell’OMS

## Slide 9
1. Qualità dell’aria in ambito urbano
Cause: raramente eventi naturali (es. eruzioni vulcaniche), prevalentemente attività umane (industrie, trasporti, condizionamento)
Sostanze: principalmente ossidi di azoto, carbonio e zolfo, ma anche ozono, polveri, particolati (PMx, Particulate Matter), e altre
Potenziali effetti nocivi:
  diretti (salute umana)
  indiretti (qualità della vita, flora, fauna, paesaggio, materiali, manufatti, opere d’arte)

## Slide 10
1. Inquinanti: sorgenti, impatti e scale (1/2)
: contributo importante
: contributo minore

## Slide 11
1. Inquinanti: sorgenti, impatti e scale (2/2)
: contributo importante
: contributo minore

## Slide 12
1. Inquinanti: scale temporali e spaziali
Tempo caratteristico di residenza e dimensione caratteristica di dispersione orizzontale (in grigio i fenomeni atmosferici che causano la dispersione)

## Slide 13
1. Qualità dell’aria in ambito urbano
Concentrazione = massa/volume []
Riduzione di concentrazione = C/C0
Diluizione ≈ C0/C

## Slide 14
1. Qualità dell’aria in ambito urbano
Standard di qualità dell’aria (D. Lgs. n. 155/2010, 2008/50/CE): concentrazioni limite delle singole sostanze che non devono essere superati in alcun punto del territorio o possono essere superate per un limitato numero di volte
Inoltre, secondo le Linee Guida OMS 2021 la concentrazione giornaliera di può superare i 25 massimo 3-4 volte all’anno e il CO non deve superare i 4
Linee guida OMS 2021
5
15
40
10
60 (seasonal)
45 (max 3-4/anno)
15 (max 3-4/anno)

## Slide 15
1. Qualità dell’aria in ambito urbano
Sostanze inquinanti, un volta emesse, si modificano perché sono:
  trasportate dal moto medio dell’aria
  diluite dalla combinazione di mescolamento turbolento (a varie scale) e diffusione molecolare
  trasformate da processi chimici
  subiscono processi di accumulo, deposizione e/o intrappolamento dove le velocità dell’aria sono basse, dove il mescolamento con aria pulita è limitato (centro di vortici, zone di ricircolo, scie) o dove sono presenti filtri/materiali/superfici naturali e/o artificiali che le intrappolano

## Slide 16
2. Getti e pennacchi
Getto (semplice): rilascio di un fluido in un fluido di uguale densità e con quantità di moto iniziale non trascurabile; si muove per quantità di moto iniziale
Entrainment (trascinamento) di fluido esterno, quindi diluizione

## Slide 17
2. Getti e pennacchi
Pennacchio: rilascio di un fluido in un fluido di differente densità e con quantità di moto iniziale trascurabile; si muove per galleggiamento

## Slide 18
2. Getti e pennacchi
Inquinante emesso da una ciminiera alta h in condizioni stabili:
  zona ascensionale (lunga circa 3h)
  zona di trasporto (ad un’altezza media di hm)
  zona di interazione col suolo (eventuale)

## Slide 19
Sarroch, Cagliari
Perstyn, Liberec (Rep. Ceca)
2. Getti e pennacchi

## Slide 20
2. Getti e pennacchi: galleggiamento neutro

## Slide 21
2. Getti e pennacchi
Al rilascio di un inquinante, si realizza uno dei 2 fenomeni precedenti (la combinazione dei due si chiama getto con galleggiamento)
Ad una grande distanza dalla sorgente, tutti si comportano come pennacchi
I getti hanno una propria «rigidità iniziale», quindi c’è maggiore possibilità di controllarne la direzione; i pennacchi si lasciano trasportare dal flusso medio
I getti necessitano di una sorgente di quantità di moto, quindi sono più energivori

## Slide 22
2. «Ciclo di vita» degli inquinanti nello SLU
Processi che regolano le concentrazioni degli inquinanti
Impatto degli inquinanti
Urban plume
Background air
Polluted air

## Slide 23
3. Tipologie di sorgenti nell’ambiente costruito…
Traffico veicolare
Comignoli/scarichi per il riscaldamento degli edifici
Scarichi per il raffreddamento degli edifici
Ciminiere industriali
Emissioni da allevamenti
Cause naturali: incendi, eruzioni, etc.
Importanza della posizione della sorgente
A causa dell'intrappolamento nei vortici e nelle zone di ricircolo, gli inquinanti tendono ad accumularsi in ambiente urbano
Le zone di ricircolo causano il potenziale richiamo di inquinanti rilasciati a monte
Scambio d’aria attraverso le zone di maggiore ventilazione
… e loro dispersione/accumulo

## Slide 24
3. Inquinanti: emissioni in ambito urbano
Allevamento
Riscaldamento
Trasporto su strada
Altro (combustione nell’industria, estrazione e distribuzione di combustibili, uso di solventi, trattamento e smaltimento rifiuti, sorgenti naturali, trasporto aereo e marittimo)

## Slide 25
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani
Atmosfera neutra (T cala ~ 0.7 C° ogni 100m): ottima diluizione, buon controllo (coning)
Atmosfera stabile (T cala più lentamente di ~ 0.7 C° ogni 100m o cresce): ottimo controllo, poca diluizione (fanning)
Inversione al suolo: condizione ottimale (lofting)
Inversione in quota: condizione peggiore (fumigation o trapping)
Atmosfera instabile o convettiva (T cala più rapidamente di ~ 0.7 C° ogni 100m): buona diluizione ma poco controllo (oscillazioni, looping)

## Slide 26
Atmosfera instabile o convettiva (looping)
Atmosfera neutra (coning)
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani
Inversione al suolo (lofting)
Inversione in quota (trapping)
Atmosfera stabile (fanning)

## Slide 27
Effetto Coanda: è la tendenza di un getto o di un pennacchio di fluido a seguire il contorno di una superficie vicina, venendo «attratto» da essa (sforzi di taglio che generano curvatura; es. Roma 2018)
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani

## Slide 28
4. Dispersione d’inquinanti negli edifici isolati
Sorgente a monte: l'inquinante è intrappolato nella zona di ricircolo (vortice a ferro di cavallo), parzialmente trasportato verso monte e poi trasportato lateralmente, rientrando parzialmente verso valle; le zone di contatto con l’edificio sono limitate e a concentrazioni molto basse, mentre la strada a monte risulta molto inquinata
Sorgente sul tetto: rimane prevalentemente confinato nel vortice situato nella metà sopravento della sommità dell’edificio, dove si accumula
Sorgente a valle: il pennacchio di inquinante si muove controvento venendo a contatto con i livelli superiori dell'edificio, e la concentrazione media mostra valori mediamente più alti nei pressi della strada e dell’edificio
x/H
z/H
x/H
x/H
1)
2)
3)
Vento

## Slide 29
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani
Vento

## Slide 30
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani: dipendenza dall’ora
Concentrazione
di CO []
Ora del giorno (h)
Vento

## Slide 31
Vento parallelo: le concentrazioni solo solitamente minori (tendenza all’accumulo alla fine del canyon) e diminuiscono esponenzialmente con l’altezza, fino ad annullarsi all’altezza del tetto; quando possibile, per la riduzione della concentrazione di inquinanti emessi a livello stradale andrebbe favorito questo orientamento rispetto al vento prevalente
Vento perpendicolare: le concentrazioni più alte si trovano nel lato di monte; la concentrazione tende ad aumentare con la riduzione della larghezza del canyon W (aumenta il numero dei vortici, quindi si riduce la ventilazione) e a ridursi con l’aumento di W
Vento obliquo: la fenomenologia è
  simile al perpendicolare per angoli > 20° (ma con concentrazioni ridotte)
  simile al parallelo per angoli < 20°
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani: direzione del vento
K= C/C0
VELOCITÀ
CONCENTRAZIONI

## Slide 32
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani: balconi
In presenza di balconi, la ventilazione diminuisce e le concentrazioni di inquinanti aumentano
Dovendo inserire balconi, meglio posizionarli nel lato di monte dell’edificio di valle e possibilmente evitare di metterli su entrambe i lati; in ogni caso, da questo punto di vista sono meglio le verande (non sporgono)
K= C/C0
VELOCITÀ
CONCENTRAZIONI

## Slide 33
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani: permeabilità
La permeabilità degli edifici favorisce la penetrazione della ventilazione e quindi può favorire la dispersione di inquinanti
K= C/C0
Per disperdere i TRAP emessi a livello pedonale, è meglio utilizzare aperture a quel livello
La cosa migliore sono i piani pilotis, che però dovrebbero essere continui, perché se sono presenti su un solo lato tendono a peggiorare la situazione, in particolare per le facciate degli edifici
Vento
VELOCITÀ
CONCENTRAZIONI

## Slide 34
Utilizzo di deflettori può migliorare la dispersione di inquinanti anche nei canyon stretti già esistenti
La posizione migliore del deflettore (d) dipende dall’obiettivo: le maggiori riduzioni assolute concentrazione si ottengono posizionando il deflettore nei pressi del lato di valle dell’edificio di monte (d/H = 0,167)
5. Comfort esterno: deflettori
Vento
CONCENTRAZIONI
ARc = 1 (H =12m)

## Slide 35
ARc: dovrebbe essere maggiore di 1,5; non si dovrebbe comunque mai scendere sotto 0,2
L’utilizzo di deflettori e wind-catcher (bidimensionali o tridimensionali) può migliorare la ventilazione anche nei canyon stretti già esistenti
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani: altre considerazioni
LAR (Lateral Aspect Ratio = L/H): dovrebbe essere minore di 3 per favorire la dispersione laterale

## Slide 36
I canyon con edifici di altezza diversa consentono solitamente di ridurre la concentrazione media sulle facciate, ma la concentrazione media nel canyon si riduce solo se l’edificio più alto è a valle (step-up)
La variazione di altezza è comunque solitamente positiva perché aumenta il mescolamento turbolento e i flussi verticali (anche se possono essere ridotti quelli orizzontali)
4. Dispersione d’inquinanti nei canyon urbani: variazioni di geometria
Step-up No step Step-down

## Slide 37
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti
Importanza di posizione, altezza e velocità di scarico
UNI 10683: il comignolo deve superare di almeno 1m il colmo del tetto (o di un qualsiasi ostacolo nel raggio di 10m) per garantire un corretto tiraggio e prevenire il ritorno dei fumi

## Slide 38
Evitare scarichi in zone di ricircolo e/o di scia
HC = 0.22Lr ; XC = 0.5Lr ; LC = 0.9Lr
Nel caso di figura, hS andrebbe incrementata (dal punto A in poi c’è interazione tra pennacchio e scia)
Ipotesi (cautelative) di allargamento medio del pennacchio di 5:1 (circa 2 std) e innalzamento trascurabile; incrementi di turbolenza possono portare ad un dimezzamento dei coefficienti
Formule valide per tetti piatti e vento circa perpendicolare (condizione critica)
Ostacoli presenti sul tetto generano una loro scia
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti
FLUSSO INDISTURBATO
Z1 ZONA DI RICIRCOLO SUL TETTO
Z2 ZONA DI SCIA SUL TETTO
Z3 ZONA DI SCIA A VALLE
ASHRAE: lunghezza zona di ricircolo a valle dell’edificio , con BS e BL dimensione minore e maggiore della facciata di monte dell’edificio (altezza o larghezza)
1.5 H
ZONA DI RICIRCOLO A VALLE (SCIA)

## Slide 39
Altezza del comignolo:
un incremento di altezza da 1m a 3m dimezza circa la concentrazione nei pressi del comignolo
altezze superiori ai 5m sono consigliabili se entro un raggio di 20m ci sono altri edifici
Velocità di emissione:
raddoppiare la velocità di emissione dell’inquinante dimezza circa la concentrazione nei pressi del comignolo
se ci sono edifici entro un raggio di 20m, bisogna valutare il rapporto
M = (velocità di emissione) / (velocità del vento):
  per M piccoli (1,5 < M < 4,5; tipico per venti > 5 m/s), incrementare la velocità di scarico non è utile (aumenta di poco l’altezza di risalita del getto)
  per M grandi (M > 4,5 ; tipico per venti < 5 m/s), raddoppiare la velocità di scarico dimezza circa la concentrazione
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti

## Slide 40
h/H = 0.25
h/H = 0.50
h/H = 0.75
TETTO PIATTO, COMIGNOLO AL CENTRO
TETTO A FALDE, COMIGNOLO A VALLE
h/H=rapporto tra l’altezza del comignolo e quella del corpo dell’edificio
Quando si rilascia da un comignolo, i tetti piatti favoriscono la diluizione, perché i tetti a falde incrementano la turbolenza (maggiore allargamento del pennacchio) ma anche la ventilazione, quindi trascinano il pennacchio dentro il canyon
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti: tipologia di tetto
C/C0
TETTO A FALDE, COMIGNOLO A MONTE
Vento

## Slide 41
CMAX/C0 dentro il primo canyon a valle del comignolo
Per i comignoli più alti, il tetto piatto è meglio
CMAX/C0 diminuisce all’aumentare dell’altezza del comignolo h/H (tranne per h/H=0.25 con tetto a falde e comignolo a monte, che risulta la migliore configurazione per i tetti a falde)
Configurazione peggiore: h/H=0.25 con tetto a falde e comignolo a valle
In presenza di tetti a falde, i comignoli a monte diluiscono di più di quelli a valle
TETTO PIATTO, COMIGNOLO CENTRALE
TETTO A FALDE, COMIGNOLO A MONTE
TETTO A FALDE, COMIGNOLO A VALLE
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti: tipologia di tetto

## Slide 42
Riduzione di concentrazione C/C0 rispetto a W/WTOT e L/LTOT dentro la corte a livello pedonale
Concentrazione diminuisce all'aumentare della dimensione della corte
Riduzione di concentrazione massima nella corte a volume interno maggiore (30m x 30m), minima nella configurazione a volume interno minore (6m x 6m)
L’aumento di L/LTOT favorisce una diminuzione di C/C0 maggiore del rispettivo aumento di W/WTOT
W
L
Vento
WTOT
LTOT
Sp
x
y
z
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti: corti
Comignolo
A parità di area occupata, si ha una maggiore diluizione aumentando L/LTOT e non W/WTOT
Il contrario di quanto trovato per la ventilazione!

## Slide 43
Riduzione di concentrazione a livello pedonale: vento parallelo (90°, da Est)
CORTI
L'inquinante entra in C.1 ma anche in C.4
Al contrario, l'inquinante entra in quantità trascurabili in C.2 e C.3
C.3
C.2
C.4
C.1
S.1
S.3
S.2
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti: gruppi di corti
L'inquinante emesso da un edificio a monte può danneggiare gli edifici e le strade vicine all'edificio, con una concentrazione crescente al diminuire del volume della corte
STRADE
L'inquinante entra in S.1 ma anche in S.2
Al contrario, l'inquinante entra in quantità trascurabili in S.3
Vento

## Slide 44
CORTI
L'inquinante entra in C.1 e C.4 (come per il vento parallelo) ma anche in C.3 Al contrario, l’inquinante entra in quantità trascurabili in C.2
C.1
C.4
C.2
C.3
5. Dimensionamento e posizionamento delle sorgenti: gruppi di corti
STRADE
L’inquinante entra in tutte le strade, con concentrazioni crescenti da S.2 a S.3 a S.1
Posizionare una sorgente d’inquinante al di sopra dell'altezza massima del tetto non evita che l'inquinante rilasciato raggiunga il livello pedonale, anche negli edifici e nelle strade a valle della sorgente!
Riduzione di concentrazione a livello pedonale: vento diagonale (120°, da Est-Sud Est)
S.1
S.3
S.2
Vento
L'inquinante emesso da un edificio a monte può danneggiare gli edifici e le strade vicine all'edificio, con una concentrazione crescente al diminuire del volume della corte, ma con concentrazioni inferiori rispetto al caso di vento parallelo

## Slide 45
Traffico veicolare:
  i veicoli ICE (Internal Combustion Engine) fermi inquinano più di quelli in movimento (rotatorie meglio di semafori)
  i veicoli a velocità di circa 60/70 km/h inquinano meno di quelli più lenti
  le strade a senso unico risultano meno inquinate di quelle a doppio senso (rivedere, ove possibile, i percorsi per favorire i sensi unici)
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: TRAP
  quando possibile, le corsie per le auto dovrebbero stare nel lato di monte del canyon rispetto al vento prevalente, se sono previste corsie pedonali e/o ciclabili (che dovrebbero stare nel lato di valle), viceversa se non previste
  dove possibile, si possono realizzare viadotti sopraelevati (ma attenzione all’accumulo dovuto all’eventuale traffico sottostante)
  ZTL, LEZ (Low Emission Zone) e ZEZ (Zero Emisson Zone) hanno permesso una riduzione di PMx e da traffico del 30 o 40% a Londra, Bruxelles e Parigi

## Slide 46
Alberi e piante
  Vantaggi:
    assorbimento di alcune sostanze (in particolare ; emissione di )
    favoriscono la rimozione per deposizione di PMx (in particolare 2.5); meglio foglie larghe, LAD elevato (attenzione però alla riduzione della ventilazione) e tronco corto
    le facciate vegetate sono particolarmente efficaci
  Svantaggi:
    riducono la ventilazione
      evitare specie con una densità elevata di foglie (LAD, Leaf Area Density)
      evitare che la chioma degli alberi occupi più di ¼ della larghezza del canyon
      meglio alberi al centro che ai lati, e meglio allineamenti discontinui
    manutenzione
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: greening

## Slide 47
Viali alberati: l’esempio di viale Merello a Cagliari (in autunno…)
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: greening

## Slide 48
Le piante agiscono in particolare attraverso le foglie
Preferire sempreverdi: conifere, pino austriaco (Pinus nigra), tasso (Taxus baccata), edera (Hedera helix), carpino bianco (Carpinus betulus, etc.), piante da siepe a foglia larga (come aucuba e lauro), etc
Preferire specie autoctone
Ricordarsi le tecniche compatte come Park Cool Island, pocket parks e tipo City Tree
Attenzione a bilanciare la ventilazione
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: greening
LAD minore per una maggiore ventilazione
LAD alto: maggiore assorbimento degli inquinanti e ombreggiamento

## Slide 49
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: greening
Strade larghe

## Slide 50
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: greening
Canyon urbani (valori di ARc indicati come H/W)

## Slide 51
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: barriere
Barriere artificiali antirumore e antinquinamento a Plzen (Rep. Ceca)

## Slide 52
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: barriere e materiali
Naturali o artificiali, funzionano anche per la riduzione del rumore
Le barriere naturali dovrebbero avere LAD elevato
Sia naturali che artificiali, dovrebbero essere posizionate vicino alla sorgente inquinante
Altezza: almeno 1,5 m
Barriere artificiali antirumore e antinquinamento a Hong Kong (Francesco Lipari per OFL Architecture)

## Slide 53
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: barriere e materiali
Importanza della curvatura nelle barriere stradali artificiali per disperdere e “riflettere” più efficacemente gli inquinanti verso le carreggiate (meglio a monte che a valle)
Potenziali sostegni per aumentare le infrastrutture verdi nelle grandi città
Attenzione all’accumulo di inquinanti nelle corsie per le automobili (prevedere corsie separate per bici, monopattini, etc.)
b)
c)
Barriera a monte
Barriera a valle
a) senza barriere

## Slide 54
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: barriere e materiali
Vernici (fotocataliche, principalmente con biossido di titanio) per pareti esterne (ed interne) e superfici orizzontali in grado di «assorbire» alcuni inquinanti atmosferici; anche versioni antibatteriche e «autopulenti»
Per fotocatalisi, gli inquinanti vengono decomposti e trasformati in sostanze non nocive
Nelle autopulenti si evita che lo sporco da inquinamento aderisca alle superfici trattate
Quelle idrorepellenti, traspiranti e resistenti all’azione corrosiva delle sostanze acide, sono ideali per il ripristino delle facciate degli edifici (e possono essere applicate a diversi materiali edili, come masselli per pavimentazioni con agente legante fotocatalitico aggiunto al cemento durante la produzione, alle barriere antiinquinamento, etc)
Recentemente anche non fotocatalitiche
Importanza dei «tempi di contatto»!

## Slide 55
Pianificazione urbana:
le aree che producono molto inquinamento non dovrebbero essere a monte delle aree residenziali (rispetto al vento prevalente)
le aree di stazionamento (piazze, fermate autobus, ecc.) non dovrebbero stare nelle zone di ricircolo o di scia di comignoli, ciminiere o strade trafficate
marciapiedi e piste ciclabili dovrebbero stare nel lato meno inquinato (solitamente quello di valle, ma dipende dalla configurazione degli edifici)
le strade molto trafficate dovrebbero avere incroci almeno ogni 6H (H: altezza media degli edifici ai lati), anche se ogni 3H o meno sarebbe meglio, per favorire il ricambio d’aria
Favorire canyon più larghi, con gli edifici più alti a valle (step-up)
6. Strategie per ridurre l’inquinamento: pianificazione

## Slide 56
Attenzione:
importanza della posizione dei punti di misura!
se gli inquinanti (o le sostanze indesiderate) sono in prevalenza emessi dall’alto (in particolare in presenza di comignoli), molte delle strategie per ridurre l’inquinamento dell’aria contrastano con quelle per il confort esterno
viceversa, se gli inquinanti (o le sostanze indesiderate) sono emessi in prevalenza a livello stradale (in particolare in presenza di TRAP), molte delle strategie per ridurre l’inquinamento dell’aria coincidono con quelle per il confort esterno
valutare la relativa importanza dei due aspetti, bilanciando vantaggi e svantaggi
la riduzione dell’inquinamento dovrebbe tendenzialmente essere privilegiata
6. Strategie per ridurre l’inquinamento

## Slide 57
Modelled
area
CENCA1 monitoring station
N
3D model
L'area modellata (426m×720m×90m) è stata convertita in un modello 3D di 213×360×45 celle (celle quadrate di 2m×2m×m), includente materiali, vegetazione e livelli del terreno
7. Caso studio: via Cadello a Cagliari

## Slide 58
CENCA1
Wind velocity [m/s]
Nord
concentration [μg/m3]
Vehicular flow [vehicles/h]
Time [h]
Y [m]
X [m]
7. Distribuzione spaziotemporale di a livello pedonale (1.0m)
I picchi di concentrazione a livello pedonale non si raggiungono contemporaneamente a quelli del flusso veicolare (di solito più tardi)
Accumulo dovuto alla configurazione locale dell’ambiente costruito, con comparsa di hotspot di concentrazione lontano dalla stazione di monitoraggio CENCA1

## Slide 59
Confronto tra l’andamento giornaliero delle concentrazioni misurate da CENCA1 e simulate a livello di stazione di monitoraggio, con quelle a livello pedonale:
BIOSSIDO D’AZOTO NO2 [μg/m3]
Time [h]
NO2 [μg/m3]
CENCA1
BIOSSIDO D’AZOTO NO2 [μg/m3]
Time [h]
NO2 [μg/m3]
Chart: 
Asse Mediano | 22.244 | 20.871 | 22.584 | 32.151 | 81.143 | 125.14 | 162.91 | 137.6 | 126.89 | 86.007 | 90.424 | 76.555 | 65.511 | 222.38 | 198.49 | 355.68 | 119.54 | 141.35 | 237.77 | 150.68 | 36.088 | 60.059 | 49.141
Cadello - Park Entrance | 16.183 | 15.497 | 16.811 | 21.003 | 46.144 | 91.883 | 108.43 | 187.44 | 195.76 | 108.35 | 214.39 | 139.32 | 110.01 | 54.615 | 89.658 | 70.035 | 134.71 | 146.94 | 46.076 | 39.542 | 42.977 | 25.246 | 22.398
Cadello - Città Metropolitana | 18.952 | 17.268 | 20.531 | 32.551 | 92.615 | 121.91 | 144.97 | 225.32 | 145.01 | 143.45 | 155.7 | 80.46 | 79.902 | 45.745 | 87.42 | 124.17 | 160.44 | 182.52 | 101.88 | 87.52 | 65.228 | 38.748 | 34.816
HOTSPOT 1
HOTSPOT 2
HOTSPOT 3
HOTSPOT 4
Hotspot 2 (1.0m)
Hotspot 3 (1.0m)
Hotspot 4 (1.0m)
Chart: 
CENCA1 | 34.655 | 19.5926 | 12.2499 | 15.6437 | 21.567 | 38.1104 | 55.1971 | 56.6529 | 74.2569 | 88.2317 | 67.2708 | 50.4695 | 44.849 | 32.9887 | 27.49 | 23.6094 | 59.8842 | 71.9161 | 84.4662 | 83.8313 | 75.5949 | 58.325
CFD | 15.599 | 14.965 | 16.304 | 18.662 | 33.194 | 45.362 | 55.92 | 54.122 | 28.487 | 45.132 | 58.764 | 16.796 | 17.614 | 24.652 | 13.831 | 35.211 | 79.015 | 83.485 | 39.104 | 31.966 | 25.263 | 22.045 | 19.836
CFD - 1 m a.g.l. | 17.491 | 15.926 | 18.794 | 23.488 | 56.612 | 79.873 | 103.59 | 101.38 | 99.474 | 86.559 | 107.56 | 48.959 | 48.174 | 35.714 | 43.371 | 56.89 | 113.88 | 126.58 | 65.856 | 47.978 | 39.208 | 30.936 | 26.784
vicino alla CENCA1 (Hotspot 1)
Concentrazione a livello pedonale superiore a quella a livello della stazione di monitoraggio CENCA1
Il valore massimo giornaliero è di 355,68 μg/m3, quasi quattro volte superiore al massimo misurato dalla CENCA1
Compaiono superamenti del limite massimo di concentrazione media oraria
Hotspot 1 (1.0m)
Measured (3.3m)
Simulated (3.0m)
Limit (yearly average)
Limit (hourly average)
negli altri 3 Hotspot
7. Distribuzione spaziotemporale di a livello pedonale (1.0m)

## Slide 60
Aree di massima concentrazione lontane dalla posizione della stazione di monitoraggio CENCA1
6 superamenti del limite per la concentrazione media oraria di 200 μg/m3 durante la giornata, sui 18 consentiti all'anno secondo la 2008/50/EC (nessuno secondo il dato di monitoraggio)
Velocità del vento [m/s]
[μg/m3]
CENCA1
8:00
9:00
10:00
17:00
18:00
19:00
X [m]
X [m]
X [m]
Y [m]
Y [m]
Nord
Flusso veicolare [veicoli/ora]
Tempo [ore]
7. Distribuzione spaziotemporale di a livello pedonale (1.0m)

## Slide 62
Due simulazioni aggiuntive per valutare strategie di mitigazione:
  Barriera di plexiglass alta 4m
  Siepe alta 4m
per valutare la loro capacità di ridurre la concentrazione di TRAP a livello pedonale
Stessa posizione, per proteggere l’ingresso pedonale principale del parco di Monte Claro
Potenziali benefici all'interno dell'area protetta, con una maggiore riduzione della concentrazione di trappolazioni grazie alle barriere in plexiglass
Confronto della concentrazione di TRAP a livello pedonale
senza strategie di mitigazione con siepi con plexiglass
Riduzioni di concentrazione massima:
43% su NO, 37% su , 11% su PM10 con plexiglass; 31% sul NO, 26% sul , 9% su PM10 con siepi
7. Strategie di mitigazione
MONOSSIDO D’AZOTO NO [μg/m3]
Time [h]
NO [μg/m3]
BIOSSIDO D’AZOTO NO2 [μg/m3]
NO2 [μg/m3]
Chart: 
W/o | 27.053 | 25.167 | 28.958 | 33.223 | 47.736 | 148.26 | 156.2 | 166.51 | 60.643 | 83.514 | 111.33 | 81.489 | 74.335 | 72.257 | 36.798 | 104.96 | 167.88 | 130.15 | 82.117 | 59.864 | 54.7 | 46.283 | 38.069
Green | 27.458 | 25.165 | 29.488 | 33.423 | 44.863 | 159.56 | 159.27 | 126.41 | 41.634 | 73.929 | 84.313 | 75.342 | 63.382 | 69.988 | 31.957 | 105.35 | 153.97 | 105.56
PLexi | 26.523 | 24.953 | 28.295 | 31.536 | 46.489 | 123.4 | 135.83 | 107.02 | 41.594 | 73.282 | 67.53 | 46.737 | 46.101 | 64.276 | 35.547 | 94.48 | 141.64 | 116.87 | 74.162 | 55.189 | 49.388 | 43.263 | 35.899
Chart: 
W/o | 15.615 | 14.877 | 16.363 | 18.045 | 23.695 | 63.429 | 66.567 | 70.631 | 28.822 | 37.79 | 48.792 | 37.05 | 34.244 | 33.398 | 19.379 | 46.246 | 71.076 | 56.057 | 37.327 | 28.555 | 26.528 | 23.183 | 19.96
Green | 15.759 | 14.87 | 16.552 | 18.102 | 22.539 | 67.688 | 67.588 | 54.501 | 21.209 | 33.783 | 37.135 | 33.992 | 29.51 | 32.387 | 17.431 | 46.295 | 65.4 | 46.255
Plexi | 15.406 | 14.793 | 16.103 | 17.379 | 23.208 | 53.626 | 58.532 | 47.166 | 21.306 | 33.758 | 31.502 | 23.328 | 23.097 | 30.248 | 18.887 | 42.114 | 60.725 | 50.823 | 34.189 | 26.711 | 24.433 | 21.992 | 19.104
Time [h]
Time [h]
Chart: 
W/o | 44.154 | 43.782 | 44.45 | 44.848 | 46.464 | 58.33 | 59.238 | 60.572 | 48.136 | 50.871 | 54.062 | 50.407 | 49.524 | 49.337 | 45.347 | 53.256 | 60.454 | 55.93 | 50.493 | 47.879 | 47.404 | 46.441 | 45.402
Green | 44.09 | 43.718 | 44.377 | 44.728 | 46.031 | 59.264 | 59.238 | 55.358 | 45.744 | 49.571 | 50.496 | 49.384 | 48.024 | 48.967 | 44.723 | 53.144 | 58.519 | 52.836
Plexi | 44.09 | 43.757 | 44.372 | 44.633 | 46.303 | 55.443 | 56.894 | 53.643 | 45.938 | 49.658 | 48.978 | 46.385 | 46.256 | 48.408 | 45.2 | 52.031 | 57.387 | 54.38 | 49.575 | 47.335 | 46.781 | 46.09 | 45.148
PM10 [μg/m3]
PM10 [μg/m3]